ÛÛÛÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛÛ     ÛÛÛÛ   ÛÛ    ÛÛ
            ÛÛ±ÛÛ±ÛÛ±  ÛÛ±±ÛÛ±  ÛÛ±±ÛÛ   ÛÛ±±ÛÛ  ÛÛ±   ÛÛ±
            Û±±ÛÛ± Û±  ÛÛ±  Û±  ÛÛ± ÛÛ± ÛÛ±±  Û±  ÛÛ  ÛÛ±±
             ± ÛÛ±  ±  ÛÛ±Û  ±  ÛÛ± ÛÛ± ÛÛ±    ±   ÛÛÛÛ±±
               ÛÛ±     ÛÛÛÛ±    ÛÛÛÛÛ±± ÛÛ±         ÛÛ±±
               ÛÛ±     ÛÛ±Û±    ÛÛ±±±±  ÛÛ±        ÛÛÛÛ
               ÛÛ±     ÛÛ± ±    ÛÛ±     ÛÛ±   Û   ÛÛ±±ÛÛ
               ÛÛ±     ÛÛ±      ÛÛ±      ÛÛ  ÛÛ± ÛÛ±±  ÛÛ
              ÛÛÛÛ    ÛÛÛÛ     ÛÛÛÛ       ÛÛÛÛ±± ÛÛ±   ÛÛ±
               ±±±±    ±±±±     ±±±±       ±±±±   ±±    ±±

                       The Firmware PC Extended
                   Version 2.10 (20. November 1993)

                  Residenter AX.25-Controller f�r PC
                    und BayCom-Modem, -USCC-Karte,
                     PA0HZP-OptoPcScc-Karte, KISS
                    mit WA8DED-Hostmode-Interface

                 von Ren‚ Stange, DG0FT @DB0KG.DEU.EU

           Frei f�r Funkamateure, keine kommerzielle Nutzung




Inhaltsverzeichnis

  1.      Vorwort
  2.      Hinweise zur Dokumentation
  3.      Neuerungen seit Version 2.00
  4.      Schnellstart
  5.      Einf�hrung

  6.      Aufruf und Konfiguration
  6.1.    Allgemeine Optionen
  6.2.    Optionen zum residenten Laden
  6.2.1.  Port- und Baudraten-Konfiguration
  6.2.2.  TFPC- und DRSI-Interface
  6.2.3.  Sonstige Optionen
  6.3.    TFPCX aus dem Speicher entfernen
  6.4.    Terminalmode

  7.      Installation
  7.1.    SP (DL1MEN)
  7.2.    GP (DH1DAE)
  7.3.    THP (DL1BHO)
  7.4.    TERM (DL5FBD)
  7.5.    CT (K1EA)
  7.6.    DIEBOX (DF3AV)
  7.7.    WINPR (DG6BI)
  7.8.    TOP (DF8MT)
  7.9.    FBB (F6FBB)
  7.10.   MS-Windows, OS/2 u.a.

  8.      Betrieb
  8.1.    Multiport-Erweiterungen
  8.2.    Besonderheiten von Befehlen
  8.3.    KISS
  8.4.    DAMA


  ANHANG

  1.      Befehls�bersicht

  2.      Fehlerbehebung (Modembetrieb)
  2.1.    Sende- und Empfangsprobleme
  2.2.    Probleme mit anderen Programmen
  2.3.    Hardwareprobleme

  3.      Hardwareanschluá
  3.1.    Serielle Modems
  3.2.    BayCom-USCC-Karte

  4.      Informationen f�r Softwareentwickler
  4.1.    Programm-Interface
  4.1.1.  TFPC-Interface
  4.1.2.  DRSI-Interface
  4.1.3.  Spezielle Funktionen
  4.2.    Format von Meldungen
  4.3.    Extended Hostmode
  4.4.    Bisherige Versionen

  5.      Urheberrechte und Nutzungsbedingungen
  6.      Bezugshinweise



1. Vorwort

  Diese  TFPCX-Version hat leider viel l„nger auf sich warten  lassen,
  als  ich urspr�nglich geplant hatte. Da die im  Februar  erschienene
  Version 2.01, in baldiger Erwartung dieser vorliegenden Version, von
  mir  nie  in den Mailboxen angek�ndigt wurde und auch  kaum  bekannt
  geworden ist, beziehe ich mich in dieser Dokumentation auf das TFPCX
  v2.00  als  Vorg„ngerversion.  Um die  Ver”ffentlichung  nicht  noch
  weiter zu verz”gern, muáte ich einige schon angek�ndigte Žnderungen,
  wie  die  grundlegende šberarbeitung der  Modemansteuerung,  nochmal
  verschieben.

  Als  Neuerung  ist vor allem die Unterst�tzung  des  KISS-Modes  f�r
  mehrere  Ports zugleich, der PA0HZP-OptoPcScc-Karte und der  BayCom-
  9k6-USCC-Karte zu erw„hnen. Auáerdem gibt es bessere Konfigurations-
  m”glichkeiten,   Verbesserungen  beim  DAMA-Betrieb  u.a.  F�r   die
  Aktivierung  des KISS-Modes im TNC wird das neue  Programm  KISSINIT
  mitgeliefert (siehe KISSINIT.DOC). Die Neuerungen sind in  Abschnitt
  3.  aufgef�hrt. Abschnitt 4. gibt einige Hinweise, was beim  Umstieg
  von einer fr�heren Version zu beachten ist.

  Ich  muá darauf hinweisen, daá ich nicht garantieren kann,  daá  das
  TFPCX  auf allen PCs problemlos mit seriellen  Modems  funktioniert,
  besonders auf langsamen Rechnern gibt es teilweise Empfangsprobleme.
  XTs  mit  Taktfrequenzen  unter  8  MHz  sind  nicht  oder  nur  mit
  Einschr„nkungen  verwendbar.  Oftmals  verursachen  auch   bestimmte
  residente  Programme derartige Probleme (siehe Anhang 2.1.).  Da  es
  sich  hier um kein kommerzielles Produkt handelt, nehme ich  das  in
  Kauf.  Mit gewissen Kompromissen m�áten die meisten Nutzer zu  einem
  brauchbaren Betrieb kommen.

  Mein Dank gilt diesmal Peter (DB2OS), Asko (DG2BRS), Denis  (G0KIU),
  Henk  (PA0HZP),  Rob (PE1CHL), dem BayCom-Team, allen  Spendern  und
  allen Usern, die mir mit Hinweisen und Vorschl„gen geholfen haben.


  73s von Ren‚, DG0FT                    Strausberg, 20. November 1993



2. Hinweise zur Dokumentation

  Ich  gehe  in  dieser  Dokumentation  davon  aus,  daá  bereits  ein
  funktionsf„higes  Modem,  eine SCC-Karte oder ein KISS-TNC  und  ein
  passendes  Terminalprogramm zur Verf�gung stehen und Kenntisse  �ber
  die TNC-Software  The Firmware (NORD><LINK) oder die WA8DED-Firmware
  vorhanden   sind.  Zu  dieser  Beschreibung  geh”rt   deshalb   eine
  Dokumentation  der  The Firmware 2.4c, die man bei  Bedarf  zu  Rate
  ziehen  sollte.  Hier werden nur die Unterschiede im  Vergleich  zur
  TNC-Firmware behandelt.

  Wer  auch ohne l„ngeres Studium dieser Dokumentation mit  dem  TFPCX
  zurechtkommt, hat Zeit gespart, aber vielleicht auch ein paar Tricks
  �bersehen. Falls man jedoch Fragen oder Probleme hat, dann bitte ich
  darum, daá man zun„chst hier nach einer L”sung sucht. Die  Erfahrung
  zeigt, daá immer wieder die gleichen Fragen gestellt werden und  ich
  habe  das  hier ber�cksichtigt ohne  Anspruch  auf  Vollst„ndigkeit.
  Allerdings  kann diese Dokumentation auch kein Grundkurs f�r  MS-DOS
  und  Packet Radio sein. Man kann �brigens sehr gut die  Suchfunktion
  eines Texteditors nutzen, um ein bestimmtes Stichwort zu finden.

  In dieser Dokumentation wird einige Hard- und Software erw„hnt,  die
  von   anderen  Funkamateuren  entwickelt  wurde,  meist  steht   das
  Rufzeichen des Urhebers in Klammern dahinter.

  An einigen Stellen (besonders in Anhang 1.) wird der Standardwert 10
  als die maximale Kanalanzahl genannt. Dieser Wert ist konfigurierbar
  und dient nur als Platzhalter. Wird die Option '-CH' verwendet, gilt
  der angegebene Parameter anstelle der '10'.

  Begriffe und Abk�rzungen:

  Port       ein  Packet Radio Interface bestehend  aus  Schnittstelle
             (COM,  LPT  oder  SCC-Port),  Modem  und  Funkger„t,  bei
             mehreren Ports wird hier von Multiport-Betrieb gesprochen

  Kanal      einer  der  maximal 10  gleichzeitig  m”glichen  Connects
             (Verbindungen),  beim BayCom ist die Bedeutung  von  Port
             und Kanal genau entgegengesetzt

  Frame      eine �ber Packet Radio �bertragene Dateneinheit  (Paket),
             bestehend aus Adreáfeld, Steuerfeld, Daten und Pr�fsumme

  Interrupt  Unterbrechung des gerade laufenden Programms durch  Hard-
             ware-Ereignisse  (z.B. gedr�ckte Taste, bestimmtes  Zeit-
             intervall vorbei), Software-Interrupts werden nicht durch
             die  Hardware  sondern durch einen  bestimmten  Programm-
             befehl ausgel”st

  KISS       (KA9Q  u.a.)  steht  f�r  'Keep  It  Simple  Stupid'  und
             definiert  ein einfaches Datenformat zur šbertragung  von
             Frames  und TNC-Parametern �ber eine asynchrone  serielle
             Schnittstelle.  Urspr�ngliches Ziel war  die  Verlagerung
             der  Protokollabarbeitung  aus dem TNC in  den  Terminal-
             Rechner,  um vom TNC nicht unterst�tzte  Protokolle  ver-
             wenden zu k”nnen. KISS ist in vielen TNCs  implementiert,
             erm”glicht aber auch die direkte Rechner-Kopplung.

  SMACK      (DL5UE und DK5SG) ist die Abk�rzung von 'Stuttgarts Modi-
             fiziertes  Amateurfunk-CRC-KISS'  und erweitert  das  von
             einer  fehlerfreien  šbertragung ausgehende KISS  um  ein
             Pr�fsummenverfahren  (CRC),  wodurch   šbertragungsfehler
             erkannt werden k”nnen.

  0x         Prefix von Hexadezimalzahlen (z.B. 0x300 = 300H)



3. Neuerungen seit Version 2.00

  - Der KISS-Mode wird inklusive SMACK f�r bis zu 4 Ports und 57600
    Baud unterst�tzt (Option -PKISS). Fehlerhafte Frames (z.B. durch
    Zeichenverluste) werden ignoriert und gez„hlt (siehe Abschnitte
    6.2.1. und 8.3.). Mittels TFPCX und KISS kann GP (DH1DAE) nun auch
    mehrere TNCs parallel ansteuern.

  - Die PA0HZP-OptoPcScc-Karte wird unterst�tzt (Option -POSCC, siehe
    Abschnitt 6.2.1.).

  - Die BayCom-9k6-USCC-Karte funktioniert jetzt auch mit dem TFPCX
    (Option -PUSCC, siehe Abschnitt 6.2.1.). Bei wenigen BayCom-USCC-
    Karten wurden auf Grund von Timing-Problemen sinnlose Daten
    gesendet. Durch eine andere Ansteuerung der SCC-Controller werden
    diese Probleme umgangen.

  - F�r SCC-Karten und COM-Ports (bei KISS) k”nnen AT-IRQs (9, 10, 11,
    12, 14, 15) verwendet werden.

  - Die Anzahl der freien Puffer (Option -BU) und der Connect-Kan„le
    (Option -CH) und damit der ben”tigte Speicherplatz sind nun
    konfigurierbar. (Standard: 600 Puffer/10 Kan„le, siehe Abschnitt
    6.2.3.)

  - Die Initialisierungsdatei (Option -F) kann nun Leerzeilen und
    Kommentare enthalten. ESC-Zeichen werden automatisch erzeugt und
    brauchen nicht mehr als '^' angegeben zu werden. (siehe Abschnitt
    6.2.3.)

  - Beim DRSI-Interface (Option -DR) wurden Inkompatiblit„ten mit dem
    DRSI-TNCTSR-Treiber beseitigt, die bisher z.B. zu Problemen mit
    Monitor und Heardlist beim Betrieb mit FBB (F6FBB) f�hrten. Falls
    es durch diese Žnderungen nun Probleme mit anderen Programmen gibt
    (z.B. bei TOP), kann man mit der Option -DX das bisherige
    (modifizierte) DRSI-Interface verwenden (siehe Abschnitt 6.2.2.).

  - Der neue Befehl @PO erm”glicht die wahlweise Zuordnung eines Ports
    zu einem Kanal, der dann nur von diesem Port aus connected werden
    kann, was z.B. beim Programm TOP (DF8MT) n�tzlich ist (siehe
    Abschnitte 7.8. und 8.2.).

  - Durch einen Transparent-Modus bei Empfang (Befehl @M) und
    abschaltbares Zeichenecho (Befehl E) ist der #BIN#-Empfang im
    Terminalmode (z.B. mit TERM (DL5FBD)) m”glich. (siehe Abschnitte
    7.4. und 8.2.)

  - Interne Connects (Loopback) lassen sich bei Bedarf verhindern
    (Option -NL, siehe Abschnitt 6.2.3.).

  - TXTAIL (Befehl @TA) wird bei seriellem Modem und SCC-Karte unter
    Ber�cksichtigung von Baudrate und Timer-Ungenauigkeit optimal
    eingestellt. Bisher gab es teilweise Probleme beim Betrieb mit 300
    Baud.

  - Wird die Option -P nicht angegeben, wird nun nicht mehr wie bisher
    ein serielles Modem an COM1 benutzt, sondern �berhaupt kein Port
    angesteuert, was nur f�r Testzwecke mit internen Connects sinnvoll
    ist. Im Normalfall ist -P also immer anzugeben.

  - Die Option -D (Debug) bezieht sich jetzt auf die letzte vor dem -D
    stehende Option -P (Port). Damit ist die šberwachung beliebiger
    Ports auch beim Multiport-Betrieb m”glich (siehe Abschnitt
    6.2.3.).

  - Disconnect im Hintergrundbetrieb bzw. Terminalmode ist mit Remote-
    Kommando '//Q' m”glich. (Befehl U, siehe Abschnitt 8.2.)

  - Durch eine DAMA-Žnderung (wie TF 2.6) sollten die bekannten
    Meckermeldungen von TheNetNode-Digis bei Multiconnect nun kaum
    noch auftreten.

  - Der Extended Hostmode (DG3DBI) wird unterst�tzt und erm”glicht
    schnellere Kommunikation mit dem Terminalprogramm.

  - Die Default-Werte f�r die Parameter F, N, P, R, T, U, @A3, @I,
    @T2, @T3, @T4 und @TA wurden ge„ndert.



4. Schnellstart

  Auf  Grund verschiedener Konfigurationsm”glichkeiten  und  Terminal-
  programme  l„át  sich  kein allgemeines  Kochrezept  angeben.  Meist
  reicht  es aus, wenn man sich zun„chst die Abschnitte 6.2.1. und  7.
  (entsprechend  verwendeten  Programm)  anschaut.  Gibt  es  Probleme
  sollte man Anhang 2. lesen. F�r den Betrieb mit mehreren Ports  sind
  Abschnitt  8.1. und 8.2. wichtig. Im Abschnitt 8.3. werden  wichtige
  Hinweise f�r den KISS-Betrieb gegeben.

  Wurde bei einer Vorg„ngerversion keine '-P'-Option angegeben und der
  Default-Port  COM1 verwendet, ist nun unbedingt die Option  '-PCOM1'
  notwendig.

  Falls bisher die Version 2.00 mit mehr als 10 Kan„len benutzt wurde,
  muá die Option '-CHnn' beim Start von TFPCX angegeben werden,  wobei
  nn die gew�nschte Kanalanzahl ist.

  Wenn  bisher die Option '-DR' verwendet wurde und damit  bei  dieser
  Version Probleme mit Monitor oder Heardliste auftreten, dann  sollte
  anstelle von '-DR' die Option '-DX' angegeben werden (z.B. bei TOP).

  Wer bis jetzt mit Version 1.1x gearbeitet hat und auch weiterhin nur
  ein  Modem  verwenden will, braucht lediglich die Option  '-C'  beim
  Laden  von TFPCX angeben, wenn die Sende-/Empfangsanzeige  gew�nscht
  wird, da sie nun nicht mehr automatisch eingeschaltet wird. Wenn man
  bisher die Option '-NC' angegeben hatte, ist diese zu streichen.

  Mit  'TFPCX  -H' lassen sich alle Optionen in Kurzform  abrufen  und
  'TFPCX -U' entfernt das TFPCX wieder aus dem Speicher.



5. Einf�hrung

  Packet Radio wurde und wird vor allem mit sogenannten Terminal-Node-
  Controllern  (TNC) betrieben, die die gesamte PR-spezifische  Proto-
  kollabwicklung  (AX.25)  �bernehmen und den benutzten  Computer  zum
  komfortablen  Datensichtger„t  machen. Dabei sind TNCs  auch  nichts
  anderes als einfache Rechner mit serieller Schnittstelle und  Modem.
  Auf Grund der weiten Verbreitung einer speziellen vor allem auf  dem
  TNC2 laufenden TNC-Software (WA8DED-Firmware oder die kompatible The
  Firmware    von   NORD><LINK)   existieren    mittlerweile    einige
  leistungsf„hige  und weit verbreitete Programme, die  das  spezielle
  Software-Interface dieser Firmware (WA8DED-Hostmode) verwenden.

  Da  heutzutage auch leistungsf„hige PCs nicht mehr sehr teuer  sind,
  bietet es sich an, ihnen die Arbeit des TNCs zu �bertragen und damit
  die Investition f�r den TNC einzusparen. Auáerdem ist ein  Portabel-
  betrieb mit Laptop oder Notebook auch viel eleganter, wenn man nicht
  einen  'grauen Kasten' zus„tzlich mit sich herumschleppen  muá.  F�r
  diesen  Zweck bietet seit einiger Zeit das BayCom-System  (Terminal,
  Modem  oder  USCC-Karte)  eine schnelle,  billige  und  leicht  ver-
  st„ndliche L”sung. Allerdings ist BayCom ein abgeschlossenes System,
  das den Betrieb der TNC-Terminalprogramme nicht unterst�tzt.

  An  dieser Stelle setzt das TFPCX an, da es die Verbindung  zwischen
  der  vorhandenen Hardware (serielles Modem oder USCC-Karte) und  den
  Terminalprogrammen  f�r  TNCs  schafft.  Das  TFPCX  ist  eine   Art
  speicheresidenter TNC der einmal in den PC geladen wird, es sich  im
  Speicher  bequem  macht und dann st„ndig von den Interrupts  des  PC
  angetrieben  im  Hintergrund  seine Arbeit  verrichtet,  also  Daten
  sendet  und  empf„ngt  und auf Befehle des  Nutzers  reagiert.   Die
  Daten-  und  Befehlsschnittstelle  zum  Terminalprogramm  (Software-
  Interrupt)  ist dabei sehr „hnlich zu der bei TNCs  verwendeten  und
  auáerdem  (was  wichtig ist) gut dokumentiert. Es  bereitet  deshalb
  kaum Schwierigkeiten ein existierendes Programm mit dem TFPCX  lauf-
  f„hig  zu machen und f�r die wichtigsten Programme ist dies  bereits
  geschehen.

  Wenn das TFPCX geladen ist, verh„lt sich das System so, als wenn ein
  TNC  angeschlossen  w„re, kann also von auáen connectet  werden  und
  speichert alle ankommenden Nachrichten. Da das TFPCX im  Hintergrund
  l„uft, k”nnen nebenbei auch andere Programme verwendet werden  (Aus-
  nahmen  siehe Anhang 2.2.). Auf ungelesene Informationen  macht  ein
  blinkendes Rechteck in der rechten oberen Bildschirmecke aufmerksam.
  Sobald das Terminalprogramm gestartet wird, erscheint der empfangene
  Text auf den Bildschirm. TFPCX ist vergleichbar mit dem Programm  L2
  (DL8MBT) des BayCom-Systems.

  Das TFPCX dient nicht zum Betrieb mit TCP/IP-Software und l„uft  nur
  auf  IBM-kompatiblen  PCs.  TCP/IP kann man mit  dem  Packet  Driver
  AX25DRV (SP9VRC) f�r BayCom-kompatible Modems machen.



6. Aufruf und Konfiguration

  TFPCX wird durch folgende Befehlszeile aktiviert:

  TFPCX [ -N ] [ <load options> | -T | -U ]

  Alle  Optionen  werden durch '-' eingeleitet und  durch  Leerzeichen
  voneinander getrennt. Innerhalb einer Option sind keine  Leerzeichen
  zul„ssig. Groá-/Kleinschreibung wird nicht unterschieden.  Bestimmte
  Optionen  (z.B.  '-P') haben mehrere Parameter, die  durch  ein  ':'
  getrennt  werden.  F�r  ausgelassene  Angaben  werden  Standardwerte
  eingesetzt.

  Beispiel:

  F�r  '-PUSCC::5' wird '-PUSCC:300:5:1103' verwendet, indem  f�r  die
  fehlenden Werte 300 und 1103 eingesetzt wird.

  Es  ist sinnvoll, das TFPCX aus einem Batch-File zu  starten,  damit
  man nicht immer die gleichen Optionen schreiben muá. Zun„chst werden
  alle  Optionen kurz in der Form aufgelistet, wie sie auch im  Hilfe-
  Text  mit  'TFPCX -H' abrufbar sind  und  dann   einzeln  erl„utert.
  <load options> sind nur beim residenten Laden des TFPCX relevant und
  gelten bis zum Entladen.

  <general options>
    -N no messages
    -T terminal mode
    -U unload

  <load options>
    -P<port>  attach packet port  -D  debug mode
    -B<baud>  baud rate           -DM use DRSI messages
    -F[file]  read init file      -DR emulate DRSI driver
    -C[xx]    show DCD [color]    -DX modified DRSI interface
    -Ixx      TFPCX interrupt     -NB no blinking rectangle
    -BU[nnnn] number of buffers   -ND no disk access if DCD
    -CHnn     number of channels  -NL no loopback

  <port>  COMn[:xxx] | LPTn[:xxx] | KISSn[:xxx:nn] | <scc>[:xxx:nn:nnnn]
          1-4^  ^addr  1-4^  ^addr   1-4^addr^ ^IRQ     addr^ IRQ^ ^<clock>
  <scc>   OSCC | USCC
  <clock> 0 = disable    2 = hardclock    4 = PA0HZP port  (1 digit/
          1 = softclock  3 = DF9IC modem  5 = PA0HZP timer  channel)
  <baud>  nnnn[:nnnn ...] (1 number/port)


  []  Angabe ist optional
  |   alternative Angabe
  x   Hexadezimalziffer
  n   Dezimalziffer


6.1. Allgemeine Optionen

  Diese  Optionen k”nnen zusammen mit jeder anderen  Option  verwendet
  werden. Es gibt im Augenblick nur eine:

-N  Nachrichten unterdr�cken

  Falls  die Nachrichten des Programms st”ren (z.B.  in  Batch-Files),
  k”nnen  sie hiermit unterdr�ckt werden.  Fehlermeldungen  erscheinen
  aber weiterhin.


6.2. Optionen zum residenten Laden

  Das  TFPCX  wird immer dann resident in den Speicher  geladen,  wenn
  keine der Optionen '-T' oder '-U' angegeben ist und es nicht  selbst
  oder  der TFPCR- oder DRSI-TNCTSR-Treiber bereits  aktiviert  wurde.
  Wenn man also mehrere Treiber zusammen verwenden will, muá das TFPCX
  immer   als  erstes  aufgerufen  werden.  Ich  kann   jedoch   nicht
  garantieren, daá man auf diese Weise auch problemlos arbeiten kann.

  Das TFPCX kann auch mit LOADHIGH in den oberen Speicherbereich (UMB)
  geladen  werden, wenn dort genug Speicher frei ist. Allerdings  gibt
  es  teilweise  Probleme  mit den  dazu  notwendigen  EMM386-Treibern
  (siehe Anhang 2.1.).

  Um  das  TFPCX  an  verschiedene  Packet-Hardware,   šbertragungsge-
  schwindigkeiten,  Terminalprogramme  und Nutzerw�nsche  anpassen  zu
  k”nnen, existieren die hier behandelten Optionen.

  Nach dem Laden erscheint z.B. die Meldung

  ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
  ³ TFPCX v2.10  (Nov 20 1993) by DG0FT ³
  ³     TF v2.3b DAMA by NORD><LINK     ³
  ³    Free for non-commercial usage    ³
  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
  ³ 5 Port(s), 10 Channels, TFPC-Int FD ³
  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
  ³ 0: COM1 (3F8/00),  1200 Bd, MODEM   ³
  ³ 1: SCC0 (300/07),  1200 Bd, SOFTCLK ³
  ³ 2: SCC1 (301/07),  1200 Bd, SOFTCLK ³
  ³ 3: SCC3 (303/07),  9600 Bd, DF9IC   ³
  ³ 4: COM2 (2F8/03),  9600 Bd, KISS    ³
  ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

  und  das  DOS-Prompt. TFPCX ist jetzt installiert und  belegt  einen
  Teil des Hauptspeichers. Im unteren K„stchen wird f�r jeden Port die
  Nummer,  die  Schnittstelle,  die Adresse und  evtl.  der  IRQ,  die
  Baudrate und die Art des angeschlossenden Modems ausgegeben.


6.2.1. Port- und Baudraten-Konfiguration

-P  Angabe der benutzten Ports

  Diese  Option kann mehrfach verwendet werden und zwar maximal 2  mal
  f�r serielle Modems, 1 mal f�r SCC-Karten und 4 mal f�r  KISS-Ports,
  wenn  dabei  nicht die Obergrenze von 8  Ports  �berschritten  wird.
  Besonders bei seriellen Modems ist die Belastung des Rechners  durch
  mehrere Ports nicht zu untersch„tzen.

  Die Vergabe der Portnummern, erfolgt in der Reihenfolge, in der  die
  Ports auf der Kommandozeile angegeben werden, wobei die  Reihenfolge
  der SCC-Ports fest ist. Die obige Meldung erscheint beim Aufruf:

  TFPCX -PCOM1 -PUSCC -PKISS2

  Wird die Option '-P' �berhaupt nicht angegeben, wird auch kein  Port
  angesteuert, was nur f�r Tests mit internen Connects sinnvoll ist.

  Die optional m”glichen Portadressen m�ssen im Bereich von 0x100  bis
  0x3F8  liegen  und durch 8 teilbar sein. Bei SCC und KISS  sind  die
  IRQs  2-5, 7, 9-12 und 14-15 m”glich (bei XTs nur IRQs  kleiner  8).
  ATs haben keinen wirklichen IRQ 2. Anstelle dessen wird deshalb  IRQ
  9 verwendet. Jede Schnittstelle muá einen eigenen IRQ haben.

-PCOMn oder -PLPTn  Modem an COMn bzw. LPTn (n = 1-4)

  Die Basisadresse des Portes wird dem BIOS-Datenbereich entnommen und
  muá  dort eingetragen sein. Manche BIOS-Versionen vergessen das  bei
  COM3   und COM4. In diesem  Fall l„át  sich die Adresse in der  Form
  '-P<Port>:xxx' auch explizit setzen.

  Beispiel:

  TFPCX -PCOM3:338

  Mit  diesem  Aufruf  wird ein Modem an  COM3  verwendet,  wobei  als
  Basisadresse  die  0x338 verwendet wird. Diese Adresse muá  man  der
  Schnittstellenbeschreibung  entnehmen. Die Nummer der  Schnittstelle
  (hier also die 3) wird ignoriert, wenn eine Adresse angegeben  wird,
  muá aber trotzdem zwischen 1 und 4 liegen. Der IRQ der Schnittstelle
  ist f�r TFPCX uninteressant und wird nicht benutzt.

  Werden  2 Modems verwendet sollte man zuerst den Port  angeben,  den
  man am h„ufigsten benutzt, da dieser evtl. etwas bevorzugt wird.  Es
  versteht  sich von selbst, daá andere Programme nicht  auf  Schnitt-
  stellen zugreifen d�rfen, die vom TFPCX verwendet werden.

-PUSCC:<Base>:<IRQ>:<Modems>  BayCom-USCC-Karte verwenden
-POSCC:<Base>:<IRQ>:<Modems>  PA0HZP-OptoPcScc-Karte verwenden

  Als Parameter wird die Basisadresse der SCC-Karte, der IRQ und  eine
  maximal  4 stellige Ziffernfolge angegeben, die �ber die Art der  an
  den  bis  zu  4 SCC-Ports  angeschlossenden  Modems  Auskunft  gibt.
  Folgende Angaben sind m”glich (siehe auch Anhang 3.2.):

  0  Disable       Port wird nicht benutzt (abgeschaltet)

  1  Softclock     Takt f�r Senden und Empfang wird intern erzeugt f�r
                   AFSK-Modems (kein Duplex m”glich)

  2  Hardclock     Sendetakt wird vom Modem geliefert, Empfangstakt
                   wird intern erzeugt (z.B. G3RUH)

  3  DF9IC-Modem   Takt f�r Senden und Empfang wird vom Modem
                   geliefert, NRZ-Mode

  4  PA0HZP-Port   Empfangstakt wird intern erzeugt, extern durch 32
                   geteilt und dem SCC-Controller als Sendetakt wieder
                   zugef�hrt (f�r OptoPcScc-Karte)

  5  PA0HZP-Timer  Port wird nicht benutzt, erzeugt aber einen Zeit-
                   takt f�r Timing-Zwecke (nur f�r OptoPcScc-Karte)

  Die Modemtypen 1 bis 3 sind speziell f�r die USCC-Karte  vorgesehen,
  w„hrend Typ 4 nur mit der OptoPcScc-Karte funktioniert.

  Ziffer  5 hat eine besondere Bedeutung. Das TFPCX ben”tigt  f�r  die
  verschiedenen internen Timer einen Zeittakt, der von der  OptoPcScc-
  Karte jedoch nicht geliefert wird. Deshalb wird der Systemtimer  des
  PC   verwendet,  der  aber  nur  eine  recht  ungenaue   Zeitmessung
  erm”glicht,  was  bei einigen Parametern (z.B. TXDELAY  und  TXTAIL)
  problematisch   ist.  Das  TFPCX  bietet  die   M”glichkeit,   einen
  ungenutzten  SCC-Port zur Generierung eines genaueren Zeittaktes  zu
  verwenden,  was  auch unbedingt zu empfehlen ist,  wenn  nicht  alle
  Ports ben”tigt werden.

  Beispiele:

  TFPCX -PUSCC:300:7:1103

  Basisadresse  0x300,  IRQ 7, USCC-Ports 0 und 1  mit  Softclock  f�r
  normale  AFSK-Modems (Ziffer 1), Port 2 ist abgeschaltet (Ziffer  0)
  und  Port  3  mit  DF9IC-Modem (Ziffer 3).  Das  ist  die  Standard-
  einstellung, wenn nur '-PUSCC' angegeben wird.

  TFPCX -PUSCC:300:7:31

  USCC-Port  0  mit DF9IC-Modem, Port 1 mit Softclock, Ports 2  und  3
  abgeschaltet.  Diese Einstellung ist f�r die  9k6-USCC-Karte  n”tig,
  die nur 2 SCC-Ports bietet. Wird gar kein Modem-Takt angegeben  gilt
  '1103'  (wie  oben), erfolgt jedoch eine Angabe mit  weniger  als  4
  Ziffern gilt f�r den Rest '0'.

  TFPCX -POSCC:150:3:4445

  OptoPcScc-Karte  mit Basisadresse 0x150, IRQ 3, Port 0 bis 2  werden
  als  Modemports mit externem Taktteiler benutzt, Port 3 erzeugt  den
  Zeittakt. Dies ist die Standardeinstellung f�r '-POSCC' ohne weitere
  Parameter.

-PKISSn:<Base>:<IRQ>  KISS-Port an COMn (n = 1-4)

  Die  Basisadresse <Base> wird automatisch ermittelt, kann  aber  bei
  Bedarf auch manuell angegeben werden. IRQ 4 wird standardm„ssig  f�r
  COM1  und 3 verwendet, IRQ 3 f�r COM2 und 4. Stimmt diese  Zuordnung
  nicht, muá der IRQ angegeben werden.

  Beispiele:

  TFPCX -PKISS1

  KISS-Port an COM1, Basisadresse und IRQ wird automatisch  ermittelt.
  F�r COM1 und 2 reicht diese Angabe im Allgemeinen aus.

  TFPCX -PKISS3:338:5

  KISS-Port an COM3, Basisadresse 0x338, IRQ 5

-Bnnnn[:nnnn ...]  Baudrate je Port einstellen

  Bei mehreren Ports werden durch ':' getrennte Werte angegeben in der
  Reihenfolge steigender Portnummern. Folgende Werte sind m”glich:

                                                       Standard

  serielles Modem   300, 1200, 2400 oder 4800 Baud       1200

  SCC Softclock     50-38400 Baud                        1200
      PA0HZP-Port   50-38400 Baud                        1200
      Hardclock     50-38400 Baud                        9600
      DF9IC-Modem    1-65535 Baud (ohne Bedeutung)       9600

  KISS              2400, 4800, 9600, 19200,             9600
                    38400 oder 57600 Baud

  Beim  seriellen  Modem  und bei KISS sind nur  die  genannten  Werte
  m”glich, bei SCC auch Zwischenwerte. Bei Hardclock muá der vom Modem
  gelieferte Sendetakt mit dem angegebenen �bereinstimmen, beim DF9IC-
  Modem  ist der Wert bedeutungslos, da der Takt extern erzeugt  wird,
  man  sollte aber trotzdem den richtigen Wert angeben, weil  er  z.B.
  beim Befehl 'P' angezeigt wird.

  Beispiel:

  TFPCX -PCOM1 -PUSCC:::1003 -B300:1200:19200

  Modem an COM1 mit 300 Baud, USCC-Port 0 mit Softclock und 1200  Baud
  und USCC-Port 3 mit DF9IC-Modem und 19200 Baud.

  Welche  Baudrate  auf  einem  PC  m”glich  ist,  h„ngt  von   seiner
  Rechenleistung  ab (siehe auch Tabelle im Anhang 2.1.). Bei  Betrieb
  eines  seriellen  Modems mit 300 Baud weicht die  Systemuhr  in  der
  Stunde um eine halbe Minute ab.


6.2.2. TFPC- und DRSI-Interface

  Das  TFPCX  bietet zur Kommunikation mit dem  Terminalprogramm  vier
  verschiedene Varianten, von denen je nach verwendeten Programm  eine
  ausgew„hlt  werden  muá. F�r Programmierer ist der  Aufruf  und  die
  Parameter�bergabe im Anhang 4.1. genau beschrieben.

  Das  TFPC-Interface wurde von Sigi (DL1MEN) f�r seinen  KISS-Treiber
  TFPCR entwickelt und wird inzwischen von einer Reihe von  Programmen
  unterst�tzt (z.B. SP, GP, THP, TERM, DIEBOX). Dies ist deshalb  auch
  das  Standard-Interface des TFPCX. Der Nachteil dieser Variante  ist
  die   eingeschr„nkte  Multiport-F„higkeit,  da  die   šbergabe   von
  Portnummern  (z.B.  des  Ports auf dem man  connectet  wurde)  nicht
  m”glich ist. Damit erscheinen Connects und Monitor-Frames so, als ob
  alles  auf  einer Frequenz abliefe. F�r alle, die   nur  einen  Port
  benutzen ist diese Variante auch weiterhin zu empfehlen.

-DR  DRSI-Interface benutzen

  Dieses  Interface  verwendet  der  zum  DRSI-PCPA-Adapter  geh”rende
  TNCTSR-Treiber.   Nachdem  das  TFPCX  nun   den   Multiport-Betrieb
  unterst�tzt   muáte  eine  M”glichkeit  gefunden  werden,  um   eine
  Unterscheidung  der  benutzten Ports durch das  Terminalprogramm  zu
  erm”glichen. Daf�r bot sich diese Variante an, da sie bereits von SP
  und  FBB voll unterst�tzt wird. Der Unterschied  zum  TFPC-Interface
  besteht  vor allem in der šbergabe von Portnummern bei  Link-Status-
  Meldungen  und  Monitor-Informationen. Diese  Option  bewirkt  keine
  hardwarem„ssige Unterst�tzung des DRSI-PCPA-Adapters.

-DX  Modifiziertes DRSI-Interface benutzen

  Diese  Option entspricht der Option '-DR' des TFPCX v2.0x. Dort  gab
  es  Inkompatibilit„ten  mit dem TNCTSR-Treiber  bei  Verwendung  des
  DRSI-Interfaces,  die  bei dieser Version  beseitigt  wurden.  Falls
  diese  Žnderungen  nun bei anderen Programmen  (z.B.  TOP)  Probleme
  verursachen,  sollte die Option '-DX' anstelle von  '-DR'  angegeben
  werden.

-DM  Modifiziertes TFPC-Interface benutzen

  Diese Variante ist f�r den Multiport-Betrieb mit Programmen gedacht,
  die  bisher nur das TFPC-Interface verwenden k”nnen. Es liefert  die
  gleichen  Meldungen, wie das DRSI-Interface (also  mit  Portnummern)
  benutzt aber den 'herk”mmlichen' TFPC-Interrupt. Die Nutzung  dieser
  Variante ist ein Kompromiá. Bei manchen Programmen (z.B. TERM)  gibt
  es  damit  keine Probleme, andere Terminals zeigen  die  Portnummern
  zwar  meist  richtig  an, es gibt  aber  'Nebeneffekte'  und  einige
  Programme  (z.B. THP) kommen mit den Portnummern gar nicht klar.  Am
  besten  mal  mit  und mal ohne Option  '-DM'  probieren  und  darauf
  hoffen,  daá die Entwickler der entsprechenden Programme  vielleicht
  eine Multiport-Unterst�tzung realisieren. Bei GP ist dies inzwischen
  geschehen.

  ACHTUNG!

  Bitte  nicht  die Entwickler der Terminalprogramme (oder  mich)  mit
  Nachrichten  �berh„ufen,  wenn bei Nutzung von  '-DM'  irgend  etwas
  durcheinander kommt. Diese Option ist ein Kompromiá und bewirkt  bei
  einigen Programmen evtl. eigenartige Effekte.


6.2.3. Sonstige Optionen

-BU[nnnn]  Anzahl der TFPCX-Puffer

  Das TFPCX speichert die meisten Daten dynamisch in 32  Byte-Puffern.
  Die  Anzahl  der  ben”tigten Puffer kann  je  nach  Verwendung  sehr
  unterschiedlich  sein.  Hat das TFPCX nur wenige Puffer  k”nnen  nur
  wenige  Frames  zwischengespeichert  werden  und  man  erh„lt  unter
  Umst„nden  'TNC BUSY'-Meldungen, was meist zum Disconnect durch  das
  Terminalprogramm   f�hrt.  Zu  viele  Puffer  verschwenden   dagegen
  Speicherplatz.

  Mit  dieser Option kann die Pufferanzahl zwischen 400 und  ca.  1500
  konfiguriert werden. Der Maximalwert h„ngt von der benutzten  Kanal-
  anzahl  ab  und  wird eingestellt, wenn die  Option  ohne  Parameter
  angegeben wird.

  Meist ist der Standardwert von 600 Puffern ausreichend. Wenn man mit
  vielen Kan„len arbeitet, Gateway-Funktionen benutzt, vielleicht eine
  Mailbox betreibt oder gr”áere Dateien auf schnellen  Digi-Einstiegen
  aussendet  ist eine Erh”hung dieses Wertes sinnvoll. Bei  SP  (auáer
  v7.50) sollte man nicht mehr als 999 Puffer w„hlen (siehe  Abschnitt
  7.1.).  Wenn  man  sehr wenig Speicher hat  kann  auch  mit  weniger
  Puffern gearbeitet werden.

-CHnn  Anzahl der Connect-Kan„le

  Bisher  war  die  Anzahl  der  vom  TFPCX  verwalteten  Kan„le  fest
  eingestellt,  was  Speicherplatz und  Rechenzeit  verschenkte,  wenn
  diese  Anzahl  gar nicht benutzt wurde. Mit dieser Option  kann  die
  Kanalanzahl  dem  Verwendungszweck angepaát werden.  Es  sollte  der
  gleiche  Wert wie beim verwendeten Terminalprogramm gew„hlt  werden.
  M”glich sind 4 bis 40 Kan„le (Default 10).

-C[xx]  Sende-/Empfangsanzeige einschalten

  Bewirkt  im  Hostmode die Anzeige des Sende-/Empfangsstatus  in  der
  rechten  oberen  Bildschirmecke ('S' f�r Senden, 'R'  f�r  Empfang).
  Wenn  mehrere  Ports benutzt werden, erfolgt die Anzeige  f�r  jeden
  Port  getrennt, wobei der Port 0 ganz links steht. Bei KISS  bezieht
  sich die Anzeige auf die Verbindung zwischen PC und TNC. Die Anzeige
  funktioniert   nur  im  Textmode  und  kann  mit  einem   bestimmten
  Farbattribut erfolgen, das dann hexadezimal anzugeben ist.

  Beispiel:

  TFPCX -C17
           ^ Schrift     (hier Weiá)
          ^  Hintergrund (hier Blau)

  Nummern der Farbattribute:

  0 Schwarz  4 Rot      8 Dunkelgrau  C Hellrot       Monochrom:
  1 Blau     5 Magenta  9 Hellblau    D Hell-Magenta
  2 Gr�n     6 Braun    A Hellgr�n    E Gelb          07 Normal
  3 Zyan     7 Weiá     B Hell-Zyan   F Hellweiá      70 Invers
                        ^             ^
                      nur als Schriftfarbe

-F<File>  Datei zur Parametereinstellung (ohne <File> gilt TFPCX.INI)

  Bei Verwendung dieser Option (und nur dann!) wird die Datei  w„hrend
  der Initialisierung gelesen und im Terminalmode zeichenweise an  die
  Firmware   gesendet,  um  eine  Voreinstellung  der   Parameter   zu
  erm”glichen.   Normalerweise  kann  diese  Option  entfallen,   weil
  Terminalprogramme  selbst eine Initialisierung vornehmen. Die  Datei
  wird im aktuellen Verzeichnis gesucht, wenn kein Pfadname  angegeben
  wird.

  Die  Datei kann mit einem normalen Editor erstellt werden  und  kann
  Kommentare  (eingeleitet  durch '#' oder ';')  und  Leerzeilen  ent-
  halten.  Vor  jedem  Befehl  wird  automatisch  ein   Escape-Zeichen
  gesendet.  Das  bisher  notwendige Zeichen '^'  braucht  nicht  mehr
  angegeben  zu werden und wird ignoriert, so daá alte Dateien  weiter
  verwendet   werden  k”nnen.  Tabulatoren  werden   wie   Leerzeichen
  behandelt  und am Zeilenanfang/-ende �berlesen. Eine  Beispiel-Datei
  ist im Archiv enthalten.

-Ixx  Software-Interrupt f�r TFPCX-Interface (40-FF)

  šber   den   hier   angegebenen   Software-Interrupt   findet    die
  Kommunikation   zwischen  TFPCX  und  dem  Terminalprogramm   statt.
  Standardm„áig  wird der Interrupt 0xFD verwendet. Eine Žnderung  ist
  nur n”tig, wenn dieser Vektor von anderen Programmen verwendet  wird
  oder ein Programm nur mit einer bestimmten Einstellung  funktioniert
  (z.B. '-IFF' bei CT (K1EA) und FBB).

-NB  Statusblinken ausschalten

  Wenn TFPCX ungelesene Informationen oder Statusmeldungen gespeichert
  hat und nicht im Hostmode ist (also im Hintergrund l„uft) blinkt  in
  der  rechten oberen Bildschirmecke ein Rechteck, das z.B. auf  einen
  neuen  Connect aufmerksam macht. Man kann nun  das  Terminalprogramm
  starten und auf den Connect reagieren. Dies funktioniert  allerdings
  nicht,  wenn  man aus dem Terminal eine DOS-Shell  aufruft  und  das
  TFPCX  dabei (wie z.B. bei SP) im Hostmode bleibt. Das Blinken  kann
  mit dieser Option unterdr�ckt werden.

-ND  Disk-Zugriffe bei Senden/Empfang verz”gern (Notbehelf)

  Falls  man Empfangsprobleme bei Disk-Zugriffen hat  (Packete  werden
  nicht einwandfrei dekodiert) kann man mit dieser Option  verhindern,
  daá  ein Diskzugriff durchgef�hrt wird  w„hrend ein  Signal  anliegt
  (auch  bei  SCC, nur im Hostmode). Das f�hrt jedoch zu  einem  etwas
  'ungewohnten'  Verhalten, weil der Rechner dann so lange  zu  h„ngen
  scheint,  bis  die  QRG wieder frei ist.  Man  sollte  diese  Option
  deshalb nur im Notfall verwenden. Wenn mit Soft-DCD gearbeitet  wird
  muá der Befehl '@C' bereits beim Laden des TFPCX mit der Option '-F'
  aus einem Init-File ausgef�hrt werden.

-NL  Interne Connects (Loopback) ausschalten

  Im  Normalfall werden alle gesendeten Frames so behandelt, als  wenn
  sie  auch  empfangen  worden w„ren,  wodurch  interne  Connects  f�r
  Testzwecke  m”glich  sind.  In einigen  F„llen  ist  das  allerdings
  unerw�nscht (z.B. bei Tests mit externem Loopback) und kann  deshalb
  mit  dieser Option verhindert werden. Bei hohem Datenaufkommen  l„át
  sich  auf diese Weise auch die Belastung des Rechners etwas  senken,
  da die gesendeten Frames dann nicht doppelt behandelt werden m�ssen.

-D  Test Modus (Debug)

  Diese Option bezieht sich auf die in der Kommandozeile vor dem  '-D'
  stehende '-P'-Option und aktiviert f�r den (die) zugeh”rigen Port(s)
  einen  Test Modus, der bei jedem Interrupt einen  Flankenwechsel  am
  Eingang  des Lautsprechers bewirkt und damit ein Knacken oder  einen
  Ton erzeugt.

  Der Test Modus dient vor allem zur Ursachenforschung bei Sende-  und
  Empfangsproblemen  beim Modembetrieb (siehe Anhang 2.1.).  Hier  muá
  bei  1200 Baud ein 1800 Hz-Ton zu h”ren sein (Baudrate *  1.5).  Der
  Ton sollte halbwegs sauber und ohne Unterbrechungen sein.  Geprassel
  entsteht,  wenn  der Interrupt verz”gert wird. Ert”nt  ein  einziges
  Prasseln  oder gibt es Unterbrechungen ist der Rechner  �berfordert.
  Die  Grenze  ist  hier allerdings schwer zu  ziehen,  ein  'gewisses
  Grundrauschen' muá die Funktion noch nicht beeintr„chtigen.

  Bei  KISS  oder  einer SCC-Karte kann mit  dieser  Option  �berpr�ft
  werden, ob �berhaupt Interrupts erzeugt werden. Diese k”nnen st„ndig
  oder nur im Sende-/Empfangsfall auftreten.

  Steht '-D' vor dem ersten '-P', so knackt es im Takt der Systemuhr.


6.3. TFPCX aus dem Speicher entfernen

  Mit  dem Befehl 'TFPCX -U' l„át sich TFPCX wieder aus  dem  Speicher
  entfernen.


6.4. Terminalmode

  Mit  'TFPCX -T' wird ein einfaches Terminalprogramm  gestartet,  mit
  dem  man  auch  ohne zus„tzliche  Terminal-Software  arbeiten  kann.
  Vorher  ist das TFPCX resident zu laden (wie oben beschrieben).  Man
  muá das Programm also zweimal mit verschiedenen Parametern aufrufen,
  um in den Terminalmode zu gelangen.

  Mit ALT-X wird das Terminalprogramm verlassen. Vorher sollte man mit
  ESC  'MN' den Monitor abschalten, wenn er aktiviert war, weil  sonst
  unn”tiger Pufferspeicher verbraucht wird, und beim eventuellen Start
  eines Hostmode-Programms Probleme entstehen.



7. Installation

  Dieser  Abschnitt gibt Hinweise zur Installation  einiger  Programme
  f�r  den  Betrieb mit TFPCX. Grunds„tzlich muá das  TFPCX  aktiviert
  werden  bevor  das Terminalprogramm gestartet  wird.  Auáerdem  sind
  meist  noch bestimmte  Einstellungen in  Konfigurationsdateien  oder
  -Men�s  notwendig.  Dagegen  sind  z.B.  Baudraten-Einstellungen  in
  diesen  Dateien/Men�s f�r den TFPCX-Betrieb meist  belanglos,  daf�r
  ist die Option '-B' beim Aufruf des TFPCX verantwortlich.

  Bei  einigen  Programmen  gibt es  Probleme  beim  Multiport-Betrieb
  (Option  '-DM').  In  diesem Fall muá diese  Option  und  damit  die
  Anzeige  von  Portnummern  entfallen.  Bei  Befehlen  ist  aber  die
  Portangabe  und  damit der Multiport-Betrieb trotzdem  m”glich.  Man
  sieht  bloá nicht, von wo man connectet wird oder auf  welchem  Port
  ein  Monitor-Frame  empfangen wurde. Bei diesen Programmen  ist  die
  Verwendung des Befehls '@PO' (siehe Abschnitt 8.2.) sinnvoll.

  Man sollte beachten, daá das TFPCX einen Teil des Speichers  belegt,
  der  dem  Terminalprogramm dann nicht zur Verf�gung  steht.  Deshalb
  m�ssen  bestimmte  Puffergr”áen und die  Anzahl  der  Connect-Kan„le
  unter Umst„nden verringert werden.


7.1. SP (DL1MEN)

  Je nach Portanzahl ergeben sich 2 Varianten:

  Will man nur einen Port benutzen bietet sich das TFPC-Interface  an,
  das   ab  SP  v5.00  unterst�tzt  wird.  SP  wird  in  diesem   Fall
  entsprechend SP-Manual oder mit dem INSTALL-Programm f�r TFPCX (oder
  TFPCR)-Betrieb installiert. Die Datei CONFIG.SP (fr�her SP.CFG)  muá
  die  Zeile  'CFG=PORT0:5H' enthalten. Im Betrieb gibt es  hier  kaum
  Unterschiede zwischen TFPCX und TFPCR.

  F�r  Multiport-Betrieb sollte man das DRSI-Interface verwenden.  Die
  Datei  CONFIG.SP  muá daf�r die Zeile 'CFG=PORT0:DH'  enthalten  und
  TFPCX  wird mit der Option  '-DR' gestartet. Ansonsten  braucht  man
  sich  sich nur daran orientieren, was im SP-Manual zur  Installation
  und zum Betrieb mit dem DRSI-PCPA-Adapter gesagt wird, es trifft  in
  diesem  Fall  zum groáen Teil auch auf das TFPCX zu,  mit  folgenden
  Besonderheiten:

  - SP-Befehle 'DR' und 'HB' funktionieren nicht, die Parameter werden
    mit  den normalen TNC-Befehlen eingestellt mit zus„tzlichen  Port-
    angaben (siehe Abschnitt 8.1.)

  - Die  im  Abschnitt  8.1. beschriebene  Portauswahl  bei  fehlender
    Portangabe klappt leider bei einigen Befehlen nicht, da sie SP  an
    den  Monitor-Kanal  0  und  nicht  an  den  aktuell  eingestellten
    Connect-Kanal sendet, im Zweifelsfall deshalb immer die Portnummer
    angeben

  - Befehle  'TP'  und  '//par' zeigen die  richtige  Baudrate  (keine
    Nummer) an

  Beim  DRSI-Betrieb verwaltet SP f�r jeden der maximal 8  Ports  eine
  extra  QRG,  auáer  auf  dem  Monitor-Kanal.   Die  Port-Umschaltung
  erfolgt z.B. durch ESC 'C 1:', auf dem Monitor-Kanal wird damit  der
  Unproto-Port  gew„hlt. Der eingestellte Default-Port wird bei  einem
  Connect-Befehl automatisch erg„nzt, kann aber auch direkt  angegeben
  werden.

  Das TFPCX kann auch parallel mit TNCs im Hostmode verwendet  werden.
  Wie  gut  das  funktioniert  ist  vor  allem  vom  benutzen  Rechner
  abh„ngig.

  Bei  SP v6.00 oder fr�her flankert die QRG-Anzeige evtl.  etwas  und
  der Connect-Gong klingt anders als beim TNC-Betrieb. Das ist  normal
  und kein Grund zur Sorge.

  Bei  einigen fr�hen Versionen von SP v7.00 gibt es durch  einen  Bug
  evtl.  Probleme beim Modembetrieb. Ein anderes Problem  ergibt  sich
  bei  dieser  SP-Version, wenn man 2 Modems und  einen  TNC  parallel
  verwenden  will  (kommt  sicher  selten vor)  und  dabei  das  DRSI-
  Interface benutzt. Beim Start von SP erh„lt man sofort eine  Resync-
  Meldung und ein Betrieb ist nicht m”glich. Dieses Problem kann durch
  einen Patch der SP.EXE beseitigt werden.

  Wenn  man SP v7.00 (evtl. auch fr�here Versionen) verwendet,  sollte
  man  nicht mehr als 999 TFPCX-Puffer reservieren (Option '-BU'),  da
  SP  scheinbar nicht mit 4-stelligen Pufferzahlen zurecht  kommt  und
  sonst  das Senden von Dateien sehr schleppend abl„uft. Bei SP  v7.50
  wurde dieses Problem behoben.


7.2. GP (DH1DAE)

  GP  benutzt das TFPCX automatisch, wenn es geladen ist,  weshalb  im
  Normalfall  keine  extra Konfiguration n”tig  ist.  Beim  Multiport-
  Betrieb sind allerdings folgende Hinweise zu beachten:

  - Es  muá  unbedingt GP ab Version 1.50  verwendet  werden.  Fr�here
    Versionen  sind  nur mit einem Port komfortabel zu  betreiben  und
    haben auch Probleme bei h”heren šbertragungsraten.

  - TFPCX wird mit der Option '-DM' gestartet.

  - In  der  Datei NAMES.GP ist mindestens  ein  PORT-Befehl  zwingend
    erforderlich, weil Connect-Versuche sonst mit einer  Fehlermeldung
    abgebrochen werden (siehe GP.DOC).

    Beispiel:

    PORT0 = DB0BLN,438.450
    PORT1 = DB0BLO,438.300

  Mit  Hilfe  des TFPCX kann GP nun auch mehrere TNCs  ansteuern,  die
  dazu den KISS-Mode unterst�tzen m�ssen (siehe Abschnitt 8.3.).


7.3. THP (DL1BHO)

  THP  unterst�tzt  das TFPC-Interface (getestet mit  v3.03).  In  der
  Datei  CONFIG.PR muá im Abschnitt 'TNC-Konfiguration' f�r das  TFPCX
  die Schnittstellennummer '5' angegeben werden. Im File CMD.PR werden
  standardm„áig  einige  Befehle aufgerufen, die beim TFPCX  zu  einer
  Fehlermeldung  f�hren  (z.B. 'A' und 'Z'). Am besten ein  '#'  davor
  setzen (Kommentar).

  Multiport-Betrieb mit der Option '-DM' bringt keine Vorteile, da die
  Portnummern nicht richtig angezeigt werden.


7.4. TERM (DL5FBD)

  Diese  TFPCX-Version arbeitet mit TERM ab v9.71 am besten  zusammen.
  Fr�here TERM-Versionen benutzen ein anderes Verfahren zum Sendehand-
  shake, das vom TFPCX nicht mehr unterst�tzt wird.

  Wenn man mehrere Ports  verwendet, sollte TFPCX mit der Option '-DM'
  geladen werden, sonst ohne. Da TERM die TFPCX-Meldungen nicht selbst
  verarbeitet, gibt es keine Probleme mit den Portnummern.

  Nach  dem Start von TERM gelangt man mit ALT-P  ins  Parameter-Men�.
  Dort wird eingestellt:

  V24-COMx:     5
  Handshake:    S
  Schutzzeiten: 0 (auáer BREAK)

  Bei dieser Version ist nun der Empfang von #BIN#-Files m”glich.  Man
  geht dabei wie folgt vor (getestet mit TERM v9.98):

  - mit den Befehlen '@M1' und 'E0' den Transparent-Modus ein- und das
    Zeichenecho abschalten

  - den  BIN-Empfang  mit ALT-U starten und die  Abfragen  (Lesebefehl
    zuletzt) beantworten

  - nach  der šbertragung mit den Befehlen 'E1' und '@M0'  wieder  den
    Ausgangszustand herstellen

  Weitere Hinweise dazu findet man in der TERM-Dokumentation.


7.5. CT (K1EA)

  Das  Contest-Programm von K1EA kann nun auch mit dem  TFPCX  benutzt
  werden  (getestet  mit CT v6.26). Bei CW-Contesten geht  das  bisher
  allerdings  nur  mit KISS oder einer SCC-Karte, da CT sich  bei  der
  Erzeugung von Morsezeichen sonst nicht mit dem TFPCX vertr„gt.

  Der Start des TFPCX muá mit den Optionen '-DR' und '-IFF'  erfolgen.
  Sinnvoll ist auch die Parametereinstellung �ber die Option '-F'.

  In  der  ersten  Dialogbox  wird im Punkt  'TNC'  der  Wert  'Local'
  eingestellt  und  bei Modembetrieb muá f�r 'Mode'  'SSB'  ausgew„hlt
  sein. Im Communications Setup wird keine Einstellung vorgenommen (CT
  darf  nicht  auf den Modem-Port zugreifen). Auf  dem  QSO-Bildschirm
  wird  dann zuerst der Befehl 'DRSI' eingegeben, mit ALT-T der  TALK-
  Mode gew„hlt und einmal ENTER gedr�ckt. Dann kann man den DX-Cluster
  connecten  und im mit ALT-A ge”ffneten ANNOUNCE-Window die  DX-Infos
  beobachten.  Den Rest muá man selbst ausprobieren, dabei  am  besten
  Single   Unlimited   einstellen,   da  man   als   Single   Operator
  Einschr„nkungen unterliegt.


7.6. DIEBOX (DF3AV)

  DIEBOX kann �ber das TFPC-Interface mit dem TFPCX verwendet  werden.
  Mit  einem einfachen Modem wird man eine Box sicher kaum  betreiben,
  aber  die Nutzung einer SCC-Karte ist ja durchaus denkbar.  F�r  die
  direkte Kopplung einer Box an einen Digipeater (z.B. RMNC) kann  der
  KISS-Mode genutzt und damit ein TNC eingespart werden.

  TFPCX  muá  hier ohne '-DR' gestartet werden, ob  '-DM'  klappt  muá
  selbst  getestet  werden.  Es ist sinnvoll, die  Anzahl  der  Kan„le
  (Option  '-CH')  und Puffer (Option '-BU') zu erh”hen.  Zur  DIEBOX-
  Konfiguration kann ich keine Angaben machen, da ich es selbst  nicht
  getestet habe.


7.7. WINPR (DG6BI)

  WINPR kann ab Version 2.0 ebenfalls mit dem TFPCX verwendet  werden,
  weil  es  das TFPC-Interface unterst�tzt. Da WINPR  unter  Microsoft
  Windows  l„uft, funktioniert dies aber nur mit KISS oder einer  SCC-
  Karte  (siehe Abschnitt 7.10.) und nur auf einem schnellen  Rechner.
  Der  Multiport-Betrieb wird von WINPR nicht unterst�tzt. Die  Option
  '-DM' sollte also nicht verwendet werden.

  Das  TFPCX wird vor dem Start von Windows oder durch Eintrag in  der
  Datei WINSTART.BAT geladen. Windows muá im 386 Enhanced Mode laufen.
  In der Datei WINPR.INI sind folgende Eintr„ge erforderlich:

  Port = Com5
  TfpcrIrq = 253


7.8. TOP (DF8MT)

  Die  TOP-Dokumentation geht auch auf das TFPCX ein, so daá ich  hier
  nur  Neuerungen  erw„hne. F�r den Multiport-Betrieb  muá  das  TFPCX
  anstelle von '-DR' jetzt mit der Option '-DX' gestartet werden.

  Unter  TOP stellen sich die verschiedenen TFPCX-Ports wie  getrennte
  TNCs  dar, wobei aufeinanderfolgenden Kan„len genau ein  Port  zuge-
  ordnet  ist. Deshalb muá beim Connect-Befehl auch  keine  Portnummer
  angegeben  werden. Bisher wurde diese Illusion allerdings durch  den
  Umstand  getr�bt,  daá Connects von auáen immer  auf  dem  untersten
  freien Kanal mit passendem MYCALL ankamen, unabh„ngig von der im TOP
  gew„hlten  Zuordnung.  Mit dem Befehl '@PO' (siehe  Abschnitt  8.2.)
  l„át sich das nun verhindern.

  Beispiel:

  TFPCX  soll  2 Ports und 20 Kan„le verwalten, wobei f�r  jeden  Port
  jeweils  10  Kan„le  vorgesehen sind.  Neben  der  TNC-Konfiguration
  sollte in TOPSET folgender INI-Befehl eingetragen werden:

  @PO 00000000001111111111

  Auáerdem  ist  das TFPCX mit der Option '-CH20' aufzurufen,  da  als
  Standard nur noch 10 Kan„le zur Verf�gung stehen.


7.9. FBB (F6FBB)

  Die  F6FBB-BBS-Software unterst�tzt sowohl das TFPC- (ab v5.15)  als
  auch das DRSI-Interface. Ich erl„utere hier nur den  DRSI-Multiport-
  Betrieb, da dies der allgemeinere Fall ist. F�r den Modembetrieb ist
  unbedingt FBB ab v5.15 erforderlich.

  TFPCX wird mit den Optionen '-DR' und '-IFF' geladen. Falls mehr als
  10  Kan„le ben”tigt werden, ist auch '-CH' (siehe Abschnitt  6.2.3.)
  anzugeben. Die Konfigurationsdatei PORT.SYS muá f�r den Betrieb  mit
  2 Ports wie folgt aussehen:

  # PORT.SYS for FBB 5.15
  #
  #Ports TNCs
   1     2
  #
  #Com Interface Adress (Hex) Baud
   7   4         0            4800
  #
  #TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode Freq
   1   5    7   0      230   2     1     10     00/60   UDYW 144.650
   2   5    7   1      230   2     1     10     00/60   UDYW 438.450

  TFPCX simuliert 2 TNCs �ber einen virtuellen COM-Port (COM7). Inter-
  face  4  steht f�r DRSI, Adresse und Baud werden  ignoriert,  m�ssen
  aber  angegeben werden. Die Summe der den Ports zugeordneten  Kan„le
  (NbCh) darf nicht gr”áer als die Anzahl der vorhandenen TFPCX-Kan„le
  (Option  '-CH')  sein. Es wird jeweils nur eine  Datei  INITTNC1.SYS
  bzw. MAINT1.SYS verwendet, in der alle n”tigen Parameter einzeln mit
  Portangaben  (siehe Abschnitt 8.1.) gesetzt werden.  Der  'P'-Befehl
  ist beim TFPCX nicht zur gleichzeitigen Einstellung aller  Parameter
  eines Ports benutzbar, wie beim DRSI-TNCTSR-Treiber m”glich. Weitere
  Informationen sind der FBB-Dokumentation zu entnehmen.


7.10. MS-Windows, OS/2 u.a.

  Das  TFPCX  stellt  beim  Modembetrieb  hohe  Anforderungen  an  die
  Reaktionszeiten des Systems auf Interrupts (siehe Anhang 2.), welche
  von  Microsoft  Windows 3.x und IBM OS/2 2.0  nicht  erf�llt  werden
  (auch wenn es manchem schwer f„llt, das zu aktzeptieren). Aus diesem
  Grund  reagiert  das TFPCX mit einer Fehlermeldung, wenn man  es  in
  diesen Systemen f�r Modembetrieb starten will.

  Mit einer SCC-Karte ist ein Betrieb m”glich. Unter Windows hat  dies
  mit 1200 Baud recht gut funktioniert. Allerdings gibt es bei h”heren
  Baudraten  auch mit SCC-Karten Probleme. Unter OS/2 lief  das  TFPCX
  weniger gut, ich habe es allerdings nur kurz getestet.

  Der  KISS-Mode  funktioniert  bei mir mit bis zu  38400  Baud  unter
  beiden  Systemen  ohne  Probleme,  da  die  dabei  verwendete   COM-
  Schnittstelle von Windows und OS/2 durch Treiber optimal unterst�tzt
  wird, was bei den SCC-Karten leider (verst„ndlicherweise) nicht  der
  Fall ist.

  Bei  anderen  Multitasking-Systemen  d�rften  „hnliche  Verh„ltnisse
  herrschen.



8. Betrieb

  In  diesem Abschnitt werden wichtige Unterschiede und  Erweiterungen
  des TFPCX im  Vergleich zur TNC-Firmware TF 2.3b erl„utert.


8.1. Multiport-Erweiterungen

  Die bedeutendste Erweiterung ist sicher die F„higkeit, mehrere Ports
  und  damit  Modems und Funkger„te anzusteuern. Wer  nur  einen  Port
  verwendet  braucht  sich darum nicht k�mmern und kann  zum  n„chsten
  Abschnitt �bergehen.

  Die TFPCX-Firmware verwaltet insgesamt 8 Ports, die wohl selten alle
  verwendet werden. Auf den nicht benutzten Ports k”nnen aber trotzdem
  interne  Connects  laufen. So kann man z.B.  nebenbei  seinen  CTEXT
  begutachten,  ohne  damit  andere auf dem  Digi-Einstieg  zu  nerven
  (verbreiteter Zeitvertreib).

  Jedem  Port ist eine Nummer zugewiesen (0-7), wobei die  Reihenfolge
  von der Nutzung der Option '-P' beim Start von TFPCX abh„ngt.  Diese
  Portnummer wird vom TFPCX bei Link-Status-Meldungen, im Monitor  und
  bei  bestimmten Befehlen ('C', 'L' und 'S') angezeigt, so  daá  eine
  eindeutige Zuordnung m”glich ist. Die Anzeige erfolgt nur, wenn beim
  Start von TFPCX die Option '-DR', '-DX' oder '-DM' angegeben wird.

  Beispiel:

  1:fm DG0FT to DB0BLN ctl SABM+
  1:fm DB0BLN to DG0FT ctl UA-

  CONNECTED to 1:DB0BLN

  Das genaue Format der Meldungen findet man im Anhang 4.2. An welcher
  Stelle  die Portnummer auf dem Bildschirm erscheint, h„ngt  von  der
  Art der Meldung und vom Terminalprogramm ab.

  Bei  einigen Firmware-Befehlen (siehe Abschnitt 8.2. und Anhang  1.)
  besteht   die  M”glichkeit,  durch   Angabe  der  Portnummer   Port-
  spezifische  Parameter  einzustellen  oder eine  Station  auf  einem
  bestimmten Port zu connecten.

  Befehlsformat:

  <Befehl> <Port>:[Parameter]

  <Port>  ist  eine  Ziffer zwischen 0 und 7, vor dem  ':'  darf  kein
  Leerzeichen stehen.

  Beispiele:

  C 1:DB0BLN
  T 2:15

  Wenn  kein  Port  angegeben  wird,  der  Befehl  aber  diese  Angabe
  ben”tigt,  wird  entweder  der Port verwendet, auf  dem  der  gerade
  aktive  Kanal connectet ist, oder der auf dem  Monitor-Kanal  einge-
  stellte Unproto-Port. Es gibt jedoch Hostmode-Terminalprogramme, die
  manche  Befehle nicht an den Kanal schicken, auf dem sie  eingegeben
  wurden,  und damit diese Portzuordnung unterlaufen. Im  Zweifelsfall
  deshalb immer die Portnummer angeben.

  Die Parametereinstellung erfolgt meist in den  Konfigurationsdateien
  der Terminalprogramme und muá dort f�r jeden Port einzeln geschehen.
  Die  Datei  TFPCX.INI ist ein Beispiel daf�r und kann,  nachdem  man
  seine   pers”nlichen   Daten  eingetragen  hat,  auch   direkt   zur
  Initialisierung verwendet werden (Option '-F', Abschnitt 6.2.3.).

  Eingehende  Connects werden normalerweise unabh„ngig vom Port  immer
  dem  n„chsten freien Kanal zugewiesen, auf dem das  passende  MYCALL
  eingestellt  ist. Mit dem Befehl '@PO' (siehe Abschnitt  8.2.)  kann
  man aber bei Bedarf eine feste Portzuordnung vornehmen.


8.2. Besonderheiten von Befehlen

  Es  gibt eine Reihe von Befehlen, die mit der ESC-Taste  eingeleitet
  und bei ENTER ausgef�hrt werden (siehe Anhang 1.). Die Befehle  'A',
  'H', 'K', 'Z', '@F' und '@K' der TF 2.3b existieren nicht.

  Die Parameter 'B', 'O', 'P', 'T', 'W', 'X', '@C', '@D', '@T2', '@T4'
  und '@TA' werden f�r jeden Port extra eingestellt.

  Die  internen Timer arbeiten nur mit einer Genauigkeit von +/-  20ms
  bzw.  60ms, wenn nur KISS oder die OptoPcScc-Karte  ohne  Timer-Port
  verwendet  wird, was bei der Einstellung einiger  Parameter  wichtig
  sein  kann. Bei TXTAIL (Befehl '@TA') wird diese Ungenauigkeit  aber
  automatisch ber�cksichtigt.

  Nun zu den einzelnen Befehlen:

C  Connect

  Bei  mehreren Connects mit der selben Station wird der  eigene  SSID
  automatisch  bis  maximal  15 erh”ht, wenn  der  eingestellte  schon
  verwendet  wird.  Allerdings bleibt das dem  Terminalprogramm  evtl.
  verborgen und es zeigt den falschen SSID an.

  Der  C-Befehl  kann  eine zus„tzliche  Portangabe  enthalten.  Fehlt
  diese,  wird  sie  der Link-Liste (siehe '@L')  entnommen  oder  der
  Unproto-Port  verwendet,  falls kein  passender  Eintrag  existiert.
  Wurde mit dem Befehl '@PO' eine Portzuordnung vorgenommen, dann gilt
  der  dem Kanal zugeordnete Port als Default-Port. Auf  dem  Monitor-
  Kanal  wird mit der Portangabe der Unproto-Port ausgew„hlt, auf  dem
  die UI-Frames gesendet werden (Default 0).

  Beispiele:

  C 1:DB0BLN                  DB0BLN auf Port 1 connecten
  C 2:TEST \ Monitor-Kanal    Unproto-Port 2 und Unproto-ID setzen
  C 2:     /                  nur Unproto-Port 2 setzen

F  Frack

  Der Frack-Parameter kann alternativ in Sekunden- oder 10ms-Einheiten
  eingegeben  werden.  Werte  kleiner 16 werden in  die  neue  Einheit
  (10ms) umgerechnet.

O  MAXFRAME

  MAXFRAME  wird  je Port und je Verbindung  einzeln  verwaltet.  Beim
  Connect wird der Wert des jeweiligen Ports der Verbindung zugewiesen
  und  kann dann f�r diesen Connect unabh„ngig (von  anderen  Connects
  auf dem gleichen Port) eingestellt werden.

  Das 'dynamische' MAXFRAME der TF 2.3b wurde entfernt.

P  P-Persistance

  Hier  wird  auch bei DAMA-Betrieb der non-DAMA-Wert  angezeigt  aber
  P=255 benutzt.

  Wenn  der angegebene Parameter zwischen 0 und 7 liegt  (Portnummer),
  wird nun nicht mehr der P-Wert neu gesetzt, sondern einige Parameter
  dieses Ports in der Form

  <Port> R P W F O N @T2 @T3 T <Baud> @D

  angezeigt.  Diese Parameterabfrage muáte  aus  Kompatiblit„tsgr�nden
  zum  DRSI-TNCTSR-Treiber eingebaut werden, da sie von  SP  verwendet
  wird. <Baud> ist die eingestellte Baudrate im 'Klartext', nicht  wie
  beim TNCTSR nur eine zugeordnete Ziffer.

  Der  DRSI-Treiber  verwendet  diesen  Befehl  auch  zum  Setzen  der
  Parameter,  was  aber  hier nicht funktioniert.  Werden  hinter  der
  Portnummer weitere Werte angegeben, ignoriert das TFPCX den gesamten
  Befehl.

QRES  Reset

  QRES  setzt  das  TFPCX lediglich in den  Terminalmode  zur�ck  (wie
  'JHOST0')  und f�hrt keinen RESET des Rechners durch. Dieser  Befehl
  war notwendig, da SP ihn beim DRSI-Befehl 'HB' generiert.

U  Unattended Mode (CTEXT)

  Dieser  Befehl ist vor allem f�r den Terminalmode wichtig. Bei  'U0'
  werden Linkstatus-Meldungen sofort ausgegeben, auch wenn gerade  ein
  anderer  Kanal aktiv ist. Bei 'U1' erscheinen diese  Meldungen  erst
  dann, wenn der entsprechende Kanal mit dem 'S'-Befehl aktiviert wird
  und  beim  Connect  von auáen wird ein  zus„tzlich  angebbarer  Text
  gesendet.

  Die Standardeinstellung 'U2' verh„lt sich wie 'U1', erm”glicht  aber
  auáerdem  einen  Disconnect  durch die connectete  Station  mit  dem
  Remote-Kommando '//Q' (oder '//q'). Dabei muá das Kommando am Anfang
  eines Frames stehen.

  Der Unattended Mode kann auch eingeschaltet werden, wenn kein  CTEXT
  definiert  ist.  Im Hostmode wirkt sich dieser Befehl  nur  auf  den
  CTEXT aus.

@C  DCD-Bearbeitung

  TFPCX hat eine Soft-DCD (programmierte Rauschsperre). Bei  langsamen
  Funkger„ten kann man den Squelch des Empf„ngers v”llig offen  lassen
  und  TFPCX  entscheidet selbst, ob gerade  ein  PR-Signal  empfangen
  wird.

  Die Soft-DCD wird durch den Befehl  '@C' gesteuert, mit dem man  die
  Ansprechschwelle  einstellt. Als Parameter wird eine Zahl von 0  bis
  63 angegeben. Bei '@C0' ist die Soft-DCD ausgeschaltet (Default) bei
  allen anderen Werten ist sie aktiviert. Je gr”áer der Parameter ist,
  je  st„rker  ist  die  Soft-DCD  angezogen.  Zur  Erleichterung  des
  Abgleichs dient die DCD-Anzeige (siehe Option '-C'). Bei zu  kleinen
  Werten flackert die DCD-Anzeige, bei zu groáen Werten werden Signale
  nicht  mehr richtig und zu langsam erkannt. Am besten den  Parameter
  so  lange erh”hen und nebenbei QRG abh”ren, bis die Anzeige  stimmt.
  Dabei  muá man eventuell einen Kompromiá finden. Ein  Richtwert  ist
  '@C25'.

  Bei  SCC-Ports ist ein Abgleich nicht unbedingt  erforderlich,  alle
  Werte  gr”áer  0 aktivieren die Soft-DCD und sind  f�r  den  Betrieb
  gleichbedeutend.  Mich  hat  allerdings das  st„ndige  Flackern  der
  Anzeige  gest”rt,  und so gibt es die M”glichkeit, auch  hier  einen
  Abgleich vorzunehmen, der sich aber nur auf die Anzeige auswirkt.

  WICHTIG!

  Die Soft-DCD erkennt nur PR-Signale der gleichen Baudrate. Auf Digi-
  Einstiegen  mit  mehreren Geschwindigkeiten darf sie  deshalb  nicht
  benutzt werden.

  Bei  KISS  �bernimmt der TNC die DCD-Bearbeitung und  dieser  Befehl
  bestimmt  lediglich die Zeit (in 10ms-Einheiten), nach der  die  RX-
  Anzeige verlischt, wenn kein weiteres Byte vom TNC empfangen wird.

@L  Linkliste

  Mit diesem Befehl wird die interne Linkliste verwaltet, mit der  man
  maximal 8 Rufzeichen (mit SSID) einen best. Port zuordnen kann.  Die
  Liste  wird beim Digipeating (Befehl 'R') verwendet, um den Port  zu
  ermitteln,  auf dem der zu digipeatende Frame gesendet werden  soll.
  Ist  dort kein passender Eintrag vorhanden, wird der Frame  auf  dem
  gleichen Port ausgesendet, auf dem er empfangen wurde.

  Syntax:

  @L <Port>:<Call> <Port>:<Call> ...

  Beispiel:

  @L 0:DB0BLN 1:DB0BLO

  Mit '@L-' wird die Linkliste gel”scht und '@L' ohne Parameter  zeigt
  die Eintr„ge an.

  Beim Crossband-Digipeating muá sowohl das Zielcall als auch das Call
  des  Absenders in der Linkliste eingetragen sein, da die  Verbindung
  sonst nur in einer Richtung funktioniert.

@M  Transparent-Modus

  Im Terminalmode werden empfangene Steuerzeichen normalerweise  umge-
  wandelt  (z.B. Control-Z wird als '^Z' dargestellt). Dadurch  werden
  die  Daten  verf„lscht, was den Empfang  von  BIN-Dateien  unm”glich
  macht.

  Mit  dem Befehl '@M1' wird ein Modus aktiviert, bei dem  alle  Daten
  ohne  Ver„nderung  (transparent) an das  Terminalprogramm  �bergeben
  werden, womit nun auch der BIN-Empfang m”glich ist.

  Im Gegensatz zur Original-TF 2.4 wirkt sich dieser Befehl nicht  auf
  die  7/8-Bit-Wandlung  aus.  Das TFPCX verwendet immer  den  8  Bit-
  Zeichensatz.

@PO  Portzuordnung

  Mit  diesem  Befehl kann man f�r jeden Kanal festlegen,  ob  er  von
  allen,  nur von einem bestimmten oder von keinem Port aus  connectet
  werden kann. Wurde einem Kanal ein bestimmter Port zugewiesen,  gilt
  dieser auch als Default-Port beim 'C'-Befehl.

  Als Parameter wird eine Zeichenkette �bergeben, wobei das 1. Zeichen
  zu  Kanal  1 geh”rt, das 2. Zeichen zu Kanal 2 usw. Bei  10  Kan„len
  besteht  die Zeichenkette also im Normalfall aus 10 Zeichen.  Werden
  weniger  Zeichen  angegeben,  bleibt die  Zuordnung  der  restlichen
  Kan„le   unver„ndert,  ist  die  Zeichenkette  l„nger,  werden   die
  �berfl�ssigen Zeichen ignoriert. Folgende Zeichen sind m”glich:

  '0' bis '7'  Connect nur von einem Port m”glich (Portnummer)
  '*'          Connect von allen Ports m”glich
  '-'          kein Connect von auáen m”glich

  Beispiele:

  @PO 0000011111*****-----

  Die  Kan„le 1-5 sind nur von Port 0 connectbar, die Kan„le 6-10  nur
  von Port 1, die Kan„le 11-15 sind von allen Ports aus erreichbar und
  die  Kan„le  16-20 sind �berhaupt nicht connectbar  und  werden  f�r
  Connects nach auáen freigehalten.

  @PO **********

  Alle  Kan„le k”nnen von allen Ports connectet werden. Dies  ist  die
  Standardeinstellung und ist kompatibel zu fr�heren TFPCX-Versionen.

  Eingehende  Connects werden dem untersten freien  Kanal  zugewiesen,
  auf  dem  das passende MYCALL eingestellt ist und dem  entweder  der
  Port zugeordnet wurde, von dem der Connect kommt oder der von  allen
  Ports connectbar ist ('*'). Gibt es keinen passenden Kanal, wird der
  Connect abgewiesen (BUSY).

@ST  Statistik

  Mit '@ST <Port>:' werden f�r den angegebenen Port einige  Statistik-
  Werte  ausgegeben.  Die Werte gelten f�r alle  Connects  auf  diesem
  Port. Bitte beachten, daá die Z„hler nach dem Wert 65535 wieder  auf
  0 zur�ckgesetzt werden.

  Beispiel:

  0 SCC0 TX 87 11 10 RX 547 201 201 ERR 1
  ^ ^       ^  ^  ^     ^   ^   ^       ^
  1)2)      3) 4) 5)    6)  7)  8)      9)

  1) Portnummer
  2) Schnittstelle ('NULL', wenn interner Port)
  3) insgesamt gesendete Frames
  4) gesendete I-Frames
  5) best„tigte I-Frames (4)-5) ist verloren gegangen)
  6) insgesamt empfangene Frames
  7) empfangene I-Frames
  8) effektiv empfangene I-Frames (7)-8) REJects)
  9) aufgetretene Fehler (wird nur bei SCC und KISS angezeigt und nur
     wenn nicht 0)

  Mit  diesen Werten sind einfache statistische Aussagen  m”glich.  An
  die  Portbezeichnung 2) wird bei KISS ein '+' angeh„ngt, wenn  SMACK
  aktiviert ist.

  Wert 9) bezieht sich bei einem SCC-Port auf die Over- und  Underruns
  des  SCC-Controllers, die immer dann auftreten, wenn  nicht  schnell
  genug auf Interrupts reagiert wird. Bei KISS f�hren Zeichenverluste,
  KISS-Frame-  und CRC-Fehler (bei SMACK) zur Erh”hung dieses  Wertes.
  Wenn  die  Fehleranzahl  schnell gr”áer wird,  ist  der  Rechner  zu
  langsam f�r die verwendete Baudrate oder bei KISS ist die Verbindung
  zum TNC nicht in Ordnung.

  Mit '@ST <Port>:-' werden die Werte gel”scht.

@T4  T2 bei DAMA

  Dieser  Befehl  gibt  den T2-Startwert  f�r  DAMA-Betrieb   an   und
  bestimmt  die Zeit, die gewartet wird  bis  ein   empfangener  Frame
  best„tigt wird.

@TA  TXTAIL

  TXTAIL kann in 10ms-Einheiten eingestellt werden (0-6000), ist  aber
  im  Normalfall  unter  Ber�cksichtigung  von  Baudrate  und   Timer-
  Ungenauigkeit optimal gesetzt (@TA=4 bei 300 Baud, @TA=1 sonst). Bei
  KISS  h„ngt  das  richtige TXTAIL vom TNC  ab,  weshalb  hier  keine
  automatische Einstellung erfolgt.

@U  Unproto-Poll

  Hiermit  wird festgelegt, ob Unproto-Frames mit  gesetztem  Poll-Bit
  ausgesendet werden (Default) oder ohne.


8.3. KISS

  Beim  KISS-Betrieb gibt es einige Besonderheiten, auf die an  dieser
  Stelle eingegangen wird.

  Wenn  das TFPCX gestartet wird, muá ein zu verwendender TNC  bereits
  eingeschaltet  und im KISS-Mode sein. Das TFPCX bietet selbst  keine
  M”glichkeit  zur  Aktivierung von KISS. Der  beim  TFPCR  vorhandene
  Befehl @K existiert hier nicht. Zum Einschalten des KISS-Modes  kann
  man das mitgelieferte Programm KISSINIT benutzen.

  TFPCX unterst�tzt die KISS-Erweiterung SMACK (Version 1.0), die  die
  Sicherheit  vor šbertragungsfehlern verbessert. SMACK  wird  automa-
  tisch aktiviert, wenn das angeschlossene Ger„t dies erlaubt. Mit dem
  Befehl  @ST (siehe Abschnitt 8.2.) l„át sich �berpr�fen, in  welchem
  Modus  gearbeitet wird (Anzeige bei SMACK z.B. 'COM1+').  SMACK  ist
  erst  dann aktiv, wenn mindestens je 1 Frame gesendet und  empfangen
  wurde.

  Die  Sende-/Empfangsanzeige  bezieht  sich bei KISS  nicht  auf  den
  eigentlichen  šbertragungskanal, sondern auf die  serielle  Schnitt-
  stelle zum TNC bzw. gekoppelten Rechner.

  Zur  Kopplung eines PCs mit einem anderen Rechner  (z.B.  Digipeater
  und  Mailbox) ben”tigt man lediglich ein Nullmodem-Kabel. Das  TFPCX
  arbeitet  dabei  immer Duplex (Befehl @D hat keine  Bedeutung).  Die
  Parameter sind entsprechend einzustellen. Die folgenden Ausf�hrungen
  sind vor allem f�r normalen TNC-Betrieb wichtig.

  Im  KISS-Mode  hat  das  TFPCX  keine  direkte  Kontrolle  �ber  den
  šbertragungskanal,  da der TNC dazwischen geschaltet ist. Das  TFPCX
  hat keine M”glichkeit festzustellen, ob die Frequenz  augenblicklich
  frei ist und wann zu sendende Frames tats„chlich vom TNC  �bertragen
  wurden,  was  zu  unn”tigen Aussendungen  f�hren  kann.  Dabei  sind
  insbesondere zwei F„lle interessant:

  - Das TFPCX hat einen Frame an den TNC zur Aussendung �bergeben  und
    wartet  auf die Best„tigung der anderen Station. Falls  zu  diesem
    Zeitpunkt  der Kanal l„ngere Zeit durch eine andere Station  (z.B.
    Digi)  belegt  ist, kann der TNC den Frame nicht  senden  und  das
    TFPCX nimmt nach einer bestimmten Zeit an, daá der Frame  verloren
    gegangen ist und wiederholt ihn, obwohl er noch gar nicht gesendet
    wurde. Die Folge ist die unn”tige doppelte Aussendung des Frames.

    Die  Zeit  zwischen  Aussendung  eines  Frames  und  Empfang   der
    Best„tigung  wird  vom TFPCX gemessen und  daraus  ermittelt,  wie
    lange  im Mittel auf die Antwort gewartet werden muá. Damit  passt
    sich  diese  Zeit der Kanalbelegung an  und  derartige  Dopplungen
    sollten nur selten auftreten. Durch Žndern des Parameters @A3 kann
    man die Verz”gerung bei Bedarf beeinflussen.

  - Wenn hintereinander mehrere Frames empfangen werden, k”nnen  diese
    normalerweise  durch einen einzigen Frame best„tigt werden.  Dabei
    ergibt  sich  die Frage, wann das TFPCX davon ausgehen  kann,  daá
    kein  weiterer  Frame folgt und die Best„tigung  generiert  werden
    kann.  Beim  seriellen  Modem oder einer  SCC-Karte  wird  einfach
    solange gewartet, bis die Gegenstation ihre Aussendung beendet hat
    und der šbertragungskanal frei ist.

    Bei KISS ist dieses Vorgehen nicht m”glich. Hier ist die  richtige
    Einstellung des Parameters @T2 besonders wichtig. Er bestimmt  die
    Zeit,  die  nach  Empfang eines Frames gewartet  wird,  bevor  ein
    Best„tigungsframe erzeugt wird. Wenn vor Ablauf dieser Verz”gerung
    ein  weiterer Frame eintrifft, beginnt die Zeitmessung  von  vorn.
    Der  Timer  sollte  erst ablaufen, wenn  kein  Frame  mehr  folgt,
    wodurch alle empfangenen Frames zusammen best„tigt werden. Ist @T2
    zu  kurz eingestellt, werden unn”tigerweise mehrere  Best„tigungen
    gesendet.

    Welchen  Wert muá @T2 nun erhalten? Die  eingestellte  Verz”gerung
    muá  etwas gr”áer als die maximale Sendedauer f�r einen Frame  der
    Gegenstation sein. In Abh„ngigkeit von der Modem-Baudrate kann man
    folgende Richtwerte angeben:

      Baud  @T2

      1200  250
      2400  150  (Default)
      4800  100
      9600   50

    Diese Angaben gelten f�r Frames mit 256 Datenbytes und sind  recht
    groáz�gig gew„hlt. Wer mit den Werten experimentieren will, sollte
    dabei im Monitor beobachten, ob beim Empfang  aufeinanderfolgender
    Frames,  jeder  Frame einzeln mit einem RR-Frame  best„tigt  wird.
    Falls das nur sehr selten auftritt, ist es aber auch aktzeptabel.

    WICHTIG!

    Der  Default-Wert @T2=150 ist f�r 1200 Baud-Betrieb zu kurz.  Hier
    sollte unbedingt eine gr”áere Verz”gerung eingestellt werden.

    Bei  DAMA wird anstelle von @T2 der Parameter @T4  verwendet.  Die
    Standard-Einstellung  @T4=1 ist f�r KISS nicht zu  empfehlen.  F�r
    DAMA gelten ebenfalls die genannten Richtwerte.


8.4. DAMA

  Sobald  eine Verbindung zu einem DAMA-Master  (Digipeater)  besteht,
  sendet  das  TFPCX  nur noch dann, wenn es einen  Frame  vom  Master
  empf„ngt, dann allerdings alle anstehenden Frames auf allen Kan„len.
  Der DAMA-Slave wird jeweils nur f�r den Port aktiviert, auf dem  die
  Verbindung  zum Master besteht. Die Connects, die �ber  die  anderen
  Ports laufen arbeiten ganz normal ohne DAMA.

  Es  ist nicht notwendig, f�r DAMA spezielle Parameter  einzustellen.
  Damit  ist  alternativer Betrieb problemlos m”glich.  Mit  dem  'B'-
  Befehl  kann man ermitteln, ob DAMA eingeschaltet (Wert in  Klammern
  gr”áer 0). Die vom DAMA-Master empfangenen Frames (nicht die  selbst
  gesendeten) erhalten im Monitor den Zusatz '[DAMA]'.

  Bei dieser Version erfolgte eine Žnderung im DAMA-Slave, wodurch die
  bekannten Meckermeldungen von TheNetNode-Digis bei Multiconnect  nun
  kaum  noch  auftreten sollten, was ich jedoch  selbst  nicht  testen
  konnte.




                                ANHANG



1. Befehls�bersicht

  Befehl        Parameter       Beschreibung
  ------        ---------       ------------

  * B (120)       0             DAMA-Einschaltung blockiert
                 1-600          DAMA-Timeout-Zeit (Sekunden)

  * C            Call ...       Connect-Weg (Kanal 0: unproto)

    D                           Disconnect

    E (1)         0             kein Echo f�r eingegebene Zeichen
                  1             Echo f�r eingegebene Zeichen

    F (250)      1-15           Startwert f�r T1 (Sekunden)
                16-65535        Startwert f�r SRTT (10ms)

    G            [0]            Information im Hostmode holen
                 [1]            Status im Hostmode holen

    I            Call           eigenes Rufzeichen

    JHOST (0)     0             Terminalmode eingeschalten
                  1             Hostmode eingeschalten

    L           [0-10]          Statusanzeige f�r die Kan„le

    M (N)       NIUSC+-         Monitor-Betriebsart

    N (20)       0-127          Anzahl der Versuche (0 = unendlich)

  * O (2)        1-7            Anzahl der unbest„tigten Pakete

  * P (32)       0-7            Parameterabfrage f�r angegebenen Port
                 8-255          P-Persistenz Wert f�r non-DAMA

    QRES                        R�cksetzen in Terminalmode

    R (1)         0             Digipeater ausgeschaltet
                  1             Digipeater eingeschaltet

    S (0)        0-10           Kanal-Nummer (0 = unproto)

  * T (25)       0-127          Wartezeit von PTT ein bis Daten (10ms)

    U (2)        0 [Text]       Connecttext unterdr�cken
                 1 [Text]       Connecttext aktiv
                 2 [Text]       Connecttext und Remote-//Quit aktiv

    V (2)         1             Protokoll Version 1
                  2             Protokoll Version 2

  * W (10)       0-127          Zeitschlitz f�r P-Persistenz (10ms)

  * X (1)         0             PTT f�r Sender unterdr�ckt
                  1             PTT f�r Sender freigegeben

    Y (10)       0-10           Maximale Anzahl von Verbindungen

    @A1 (7)      0-65535        SRTT-Gl„ttung, wenn RTT steigt
                                (SRTT'=(A1*SRTT+RTT)/(A1+1))

    @A2 (15)     0-65535        SRTT-Gl„ttung, wenn RTT f„llt
                                (SRTT'=(A2*SRTT+RTT)/(A2+1))

    @A3 (3)      2-16           Faktor f�r T1 (T1=A3*SRTT)

    @B                          Zeigt Anzahl der freien Puffer

  * @C (0)        0             Software-DCD aus
                 1-63           Schwellwert f�r Software-DCD

  * @D (0)        0             Full duplex ausgeschaltet
                  1             Full duplex eingeschaltet

    @I (80)       0             IPOLL aus
                 1-256          maximale L„nge eines IPOLL-Frames

    @L           Port:Call ...  Linkliste eingeben (max. 8 Eintr„ge)
                 '-'            Linkliste l”schen

    @M (0)        0             Umwandlung empfangener Steuerzeichen
                  1             Transparent-Modus bei Empfang

    @PO ('*')    cccccccccc     Portzuordnung (je Kanal ein Zeichen)
                 c = '0'-'7'    Connect nur von Port c m”glich
                     '*'        Connect von allen Ports m”glich
                     '-'        kein Connect von auáen m”glich

    @S                          Momentaner Link-Status

  * @ST                         Statusanzeige je Port
                 '-'            Statusz„hler r�cksetzen

  * @T2 (150)    0-65535        Timer T2 (10ms)

    @T3 (30000)  0-65535        Timer T3 (10ms)

  * @T4 (1)      0-65535        Timer T2 bei DAMA (10ms)

  * @TA (1/4)    0-6000         Zeit von Frameende bis PTT aus (10ms)

    @U  (1)       0             Unproto-Frames ohne Poll
                  1             Unproto-Frames mit Poll

    @V  (0)       0             Rufzeichencheck abgeschaltet
                  1             Rufzeichencheck eingeschaltet

  *   Parameter <Port>: m”glich
  []  optionale Parameter
  ()  Standardeinstellungen
  ... mehrere Parameter m”glich



2. Fehlerbehebung (Modembetrieb)

  Bei  Problemen  sollte man zun„chst mal �berlegen, woran  es  liegen
  k”nnte. Neben dem TFPCX kommen daf�r auch das Terminalprogramm,  das
  Modem, die SCC-Karte oder die HF-Technik in Frage.

  Dieser Abschnitt gilt vor allem f�r den Modembetrieb.

  Das  TFPCX stellt an den verwendeten Rechner h”herere  Anforderungen
  als  ein  normaler  TNC. Werden diese nicht  erf�llt,  kommt  es  zu
  Problemen. Zum Verst„ndnis m”chte ich erl„utern, wie das TFPCX  beim
  Empfangen und Senden arbeitet.

  Beim Packet Radio werden die Daten seriell und synchron  �bertragen.
  Die  serielle Schnittstelle kann normalerweise nur asynchrone  Daten
  mit Start- und Stopbits verarbeiten, beim Packet Radio gibt es diese
  nicht. Damit ist die Schnittstelle auch nicht im herk”mmlichen Sinne
  verwendbar.  Das  TFPCX  muá  sich deshalb  um  jedes  einzelne  Bit
  k�mmern,  die  serielle  Schnittstelle wird nur  als  simples  Latch
  benutzt, um jeweils ein Bit zu puffern.

  Damit  das TFPCX die Daten im vorgegebenen Zeitraster von z.B.  1200
  Bit/s  verarbeiten  kann, ben”tigt es ein genaues  Zeitnormal.  Beim
  Senden  reichen  daf�r  1200  Takte/s, f�r  den  Empfang  sind  beim
  verwendeten  Verfahren  aber 3600 Takte/s erforderlich,  damit  eine
  st„ndige  Synchronisierung zum empfangenen Signal m”glich  ist.  Das
  TFPCX benutzt dazu eine programmierte PLL. Die Modem-RX-Datenleitung
  wird  in  jeder  Bitzeit  3  mal  abgetastet,  ob  eine  Flanke   im
  empfangenen Signal auftrat. Im Idealfall d�rfte eine Flanke nur  bei
  jedem   3.   Abtasten  auftreten,  durch  Schwankungen   im   Signal
  'verrutscht'  aber dieses Raster von Zeit zu Zeit. Die  Richtung  in
  der das Signal aus dem Raster l„uft kann durch den dreimaligen  Test
  erkannt und ausgeglichen werden.

  Ich habe als Zeitgeber den in jedem PC enthaltenen Timer-IC benutzt,
  der  auch f�r die Uhrzeit zust„ndig ist. Der Timer l”st  3600  mal/s
  einen Interrupt (Unterrechung des laufenden Programms) aus, was dann
  zum  Aufruf  einer  bestimmten Routine f�hrt, die  f�r  Empfang  und
  Senden  zust„ndig  ist.  Es ist klar, daá  diese  Routine  nur  dann
  richtig arbeiten kann, wenn sie auch im vorgegebenen Raster  st„ndig
  ohne gr”áere Verz”gerungen aufgerufen wird.

  Wenn man das TFPCX mit einem angeschlossenen TNC vergleicht,  ergibt
  sich  bei der gleichen Baudrate etwa eine 30-fache Belastung,  macht
  bei 1200 Baud Modembetrieb eine Baudrate von 36000 zwischen TNC  und
  Rechner,  womit viele PCs schon Probleme haben. Es ist  deshalb  ein
  groáer Unterschied, ob man einen TNC oder das TFPCX benutzt.


2.1. Sende- und Empfangsprobleme

  Der  verwendete Rechner muá zuerst �berhaupt in der Lage  sein,  die
  angesprochene  Zahl  von Interrupts zu verkraften.  Bei  šberlastung
  verlangsamt  sich  das  System  extrem oder  st�rzt  sogar  ab.  Aus
  Erfahrungen kann man etwa folgende Tabelle angeben (ohne Gew„hr):

  PC    XT   XT   286  386
  MHz   5    8    12   20

  Baud
   300  *    *    *    *
  1200  ?    ?    *    *
  2400  -    ?    *    *
  4800  -    -    ?    *

  *  Betrieb m”glich
  ?  Betrieb eventuell m”glich (mit Einschr„nkungen)
  -  Betrieb unm”glich

  Es gibt aber auch immer wieder Probleme mit Rechnern, die eigentlich
  schnell  genug sind. Es handelt sich dabei vor allem  um  unsicheren
  Empfang,  der h„ufige REJects zur Folge hat, was dann zur  st„ndigen
  Wiederholung  von  Frames  f�hrt.  Die  Ursache  daf�r  sind   meist
  bestimmte  residente Programme, Treiber  und  Hardwareerweiterungen,
  die  l„ngere Zeit verhindern, daá Interrupts auftreten k”nnen.  Wenn
  dies,  w„hrend ein Frame empfangen wird, nur einmal fuer  ca.  200æs
  passiert,  wird  dieses Packet verloren gehen. Falls  man  derartige
  Probleme hat, sollte man das TFPCX mal mit der Option '-D'  starten.
  Treten w„hrend des Betriebes Unterbrechungen des h”rbaren Tones auf,
  deutet dies auf den genannten Aspekt hin.

  H„ufige Problemquellen:

  - Verwenden  des  Extended  (XMS) oder  Expanded  Memory  (EMS)  als
    Pufferspeicher f�r Terminalprogramme (z.B. SP, GP) und Disk-Caches
    (vor allem auf 286ern)

    Als  Abhilfe  muá man verhindern, daá auf  diesen  Speicher  zuge-
    griffen  wird, solange mit dem TFPCX gearbeitet wird. Bei SP  darf
    man  dazu  nicht  die SPO.EXE und  das  XMS-Swapping  ('SWP=1'  in
    CONFIG.SP) verwenden. GP sollte mit der Option '/NOXMS'  gestartet
    werden. Den Disk-Cache kann man evtl. trotzdem verwenden, wenn die
    Option '-ND' angegeben wird (siehe Abschnitt 6.2.3.).

  - Treiber,  die das Hochladen von residenten Programmen  erm”glichen
    (z.B. EMM386)

    Reicht es nicht aus, wenn man die Maánahmen aus dem vorigen Absatz
    ber�cksichtigt, muá auf den EMM386-Treiber evtl. v”llig verzichtet
    werden, solange man mit dem TFPCX arbeitet.

  - langsame Tastatur-Treiber (KEYB)

    Wenn immer dann Frames verloren gehen, wenn man eine Taste dr�ckt,
    sollte  man mal einen anderen Tastaturtreiber  ausprobieren  (z.B.
    CKEYGR.COM von der SP-Disk)

  - VGA-Karten und HD-Controller

    Manche  VGA-Karten sperren vor allem im Grafikmodus  (GP)  l„ngere
    Zeit den Interrupt. Mir wurde auch berichtet, daá es HD-Controller
    gibt, die Probleme verursachen, wenn man den Controller entfernte,
    lief  alles  einwandfrei. Hier f„llt es schwer,  ein  praktikables
    Rezept   anzugeben.  Man  sollte  es  vielleicht  mal  mit   einem
    Terminalprogramm  versuchen, daá keine Grafik verwendet  bzw.  bei
    Problemen  mit  Diskzugriffen  die  Option  '-ND'  verwenden,  die
    allerdings gew”hnungsbed�rftig ist (siehe Abschnitt 6.2.3.).

  Manchmal  sind  doch  gewisse Kompromisse n”tig, um  mit  dem  TFPCX
  arbeiten  zu  k”nnen, wer diese nicht eingehen will, muá  halt  aufs
  TFPCX verzichten. Wer sich wundert, warum das TFPCX pl”tzlich  nicht
  mehr  geht,  sollte  mal nachdenken, ob er  vielleicht  einen  neuen
  Treiber  geladen oder etwas anderes ver„ndert hat. Was ich auf  alle
  F„lle  nicht  will  ist,  daá jemand mit  dem  TFPCX  unn”tig  Digi-
  Einstiege belastet, weil er jeden Frame erst beim 3. mal h”rt.


2.2. Probleme mit anderen Programmen

  W„hrend  das  TFPCX  aktiv ist, d�rfen  keine  Programme  aufgerufen
  werden, die sich am vom TFPCX benutzten Timer vergreifen. Wird  dies
  doch getan, kann das System abst�rzen, sich extrem verlangsamen oder
  die Systemuhr geht falsch. Zu diesen Programmen z„hlen z.B.:

  - MS-Word 5.0 und 5.5
  - EDIT von MS-DOS 5.0
  - manche Mousetreiber

  Bei folgenden Programmen traten ebenfalls Probleme auf, deren genaue
  Ursache unbekannt ist:

  - Tastaturtreiber von DR-DOS 6.0 (Tastatur h„ngt), anderen Treiber
    (z.B. CKEYGR.COM, der mal mit SP vertrieben wurde) verwenden

  - Microsoft Mousetreiber (MOUSE.COM), Abhilfe durch anderen Treiber

  - IBM VCPI.SYS-Treiber (bei Notebooks verwendet), Entfernen des
    Treibers behebt evtl. das Problem


2.3. Hardwareprobleme

  Es  gibt einige PCs (vor allem Laptops), die keine  voll  kompatible
  serielle Schnittstelle haben. Obwohl die Anforderungen hier nicht so
  hoch  sind wie beim BayCom, kann es bei gr”áeren  Abweichungen  auch
  mit dem TFPCX auf solchen Rechnern Probleme geben. Oftmals geht zwar
  der Empfang, nur das Senden klappt nicht. Bisher habe ich derartiges
  von folgenden Rechnern geh”rt:

  - Toshiba 1000XE
  - NEC Multispeed
  - Olivetti M24

  Beim  TFPCX  gibt  es  die M”glichkeit,  das  Modem  �ber  die  LPT-
  Schnittstelle anzuschlieáen, was als Ausweg denkbar ist.

  Laptops und Notebooks unterst�tzen meist verschiedene Stromsparmodi,
  die  dem TFPCX nach einer bestimmten Zeit ohne Tastendruck  die  be-
  n”tigte Rechenleistung entziehen. Bei diesen Rechnern (z.B. Olivetti
  Quaderno)  ist es oftmals n”tig, das Powermanagment  (besonders  die
  Absenkung des Prozessortaktes) zu deaktivieren.



3. Hardwareanschluá


3.1. Serielle Modems

  BayCom-kompatible  Modems k”nnen ohne Žnderung verwendet werden.  In
  seltenen F„llen gibt es Probleme durch die stabilere Stromversorgung
  beim  TFPCX  im  Vergleich zum BayCom. Hier  liegt  die  TXD-Leitung
  statisch  auf  etwa +12V, w„hrend BayCom ein Taktsignal  auf  dieser
  Leitung  liefert. Dadurch liegt die Versorgungsspannung  des  Modems
  etwas h”her und der Spannungteiler an Pin 7 des TCM3105 liefert eine
  vom   Idealwert  abweichende  Spannung.  In  diesem  Fall  ist   ein
  Neuabgleich   des   Spannungsteilers  erforderlich   (siehe   Modem-
  Dokumentation).

  Zus„tzlich  besteht  noch  die  M”glichkeit,  ein  Modem  (z.B.  vom
  DigiCom)  �ber eine LPT-Schnittstelle anzuschlieáen. Dabei werden  6
  Datenleitungen  statisch  auf ca. 5V geschaltet, was  eventuell  zur
  Stromversorgung  des  Modems verwendet werden  kann  (Benutzung  auf
  eigene Gefahr).

  Hier die Anschluábelegung der Modem-Schnittstellen:

  COM-Port

  Signal   25pol.  9pol.  Bedeutung

  DTR      20      4      Sendedaten +/- 12V
  RTS      4       7      PTT, High aktiv, -12V=RX, +12V=TX
  CTS      5       8      Empfangsdaten
  GND      7       5      Masse
  TXD      2       3      +12V f�r BayCom-Modem

  LPT-Port

  Signal   25pol.         Bedeutung

  DATA1-6  2-7            statisch ca. 5V f�r Modem
  DATA7    8              Sendedaten, TTL-Pegel
  DATA8    9              PTT, High aktiv, 0V=RX, 5V=TX
  BUSY     11             Empfangdaten
  GND      18-25          Masse

  Auch  Modems  mit  dem AM7911 k”nnen  verwendet  werden.  Daf�r  muá
  eventuell der TXTAIL-Parameter (Befehl @TA) etwas vergr”áert werden.
  Ich  will hier noch darauf hinweisen, daá man f�r  andere  Baudraten
  auch   andere  Modems  braucht.  Eventuell  sind  auch  nur   kleine
  Žnderungen erforderlich (Quarz tauschen).


3.2. BayCom-USCC-Karte

  Die   Anschluábelegung   der   USCC-Karte   muá   der    zugeh”rigen
  Dokumentation  entnommen werden. Hier wird nur die Nummerierung  der
  Ports  und  die Standardeinstellungen f�r  Modem-Taktversorgung  und
  Baudrate aufgef�hrt:

  Port  SCC  Modem-Takt   Baud  Modem

  SCC0  1A   Softclock    1200  AFSK (TCM3105)
  SCC1  1B   Softclock    1200  AFSK (AM7911)
  SCC2  2A   Disable      9600  Extern
  SCC3  2B   DF9IC-Modem  9600  FSK  (DF9IC)

  Der  zweite  SCC-Controller (Z8530) muá  nicht  unbedingt  vorhanden
  sein, wenn die entsprechenden Kan„le nicht benutzt werden, der erste
  Controller  ist  jedoch immer notwendig. Damit kann jetzt  auch  die
  9k6-USCC-Karte verwendet werden (Option -PUSCC:<Base>:<IRQ>:31).

  Die n„chste Tabelle gibt nochmal die genauen Taktquellen f�r Empfang
  (RxC)  und Senden (TxC) und den Kodierungsmode an. Die erste  Spalte
  enth„lt  die bei der Option -PUSCC anzugebende Ziffer,  die  letzten
  geben die „quvivalenten Werte f�r die Parameter CARRIER und  HENNING
  beim BayCom an. Soft-DCD und Duplex-Betrieb wird mit den Befehlen @C
  und @D eingeschaltet.

  -P              RxC  TxC  Mode CARRIER HENNING

   1 Softclock    DPLL BRG  NRZI   0/1      0
   2 Hardclock    DPLL RTxC NRZI   2-4      0
   3 DF9IC-Modem  TRxC RTxC NRZ    1-4      1

  BRG   Baudratengenerator \ im SCC-Controller
  DPLL  Digitale PLL       / enthalten
  RTxC                     \ Anschl�sse des
  TRxC                     / SCC-Controllers

  Bei  einigen  USCC-Karten gibt es  vermutlich  Timing-Probleme  beim
  Zugriff  auf  den  Datenport der SCC-Controller.  Beim  TFPCX  v2.00
  wurden   dadurch  vereinzelt  sinnlose  Daten  gesendet.  Nach   dem
  Herabsetzen  des  Bustaktes bzw. dem  Austausch  der  SCC-Controller
  durch  Original-ZILOG-Typen  lieáen  sich  diese  Effekte  teilweise
  beseitigen.  Das TFPCX gibt nun die Sendedaten nicht mehr  �ber  den
  Datenport  aus,  wie  das beim BayCom ebenfalls  gemacht  wird.  Ich
  hoffe, daá diese Probleme damit nicht mehr auftreten.



4. Informationen f�r Softwareentwickler


4.1. Programm-Interface

  Die  Kommunikation zum TFPCX erfolgt �ber einen  Software-Interrupt.
  Es  existieren  verschiedene Unterfunktionen, die �ber den  Wert  im
  Register  AH   beim Aufruf selektiert werden.  Eventuelle  Parameter
  werden  in AL �bergeben. AX enth„lt bei R�ckkehr das  Ergebnis  oder
  0xFFFF, wenn eine nicht existierende Funktion ausgew„hlt wurde. Alle
  zur Eingabe bereitstehenden Zeichen sollten eingelesen werden, bevor
  die   n„chste  Ausgabe  gemacht  wird.  Das  TFPCX   unterst�tzt   2
  verschiedene Interfaces, die sich nur wenig unterscheiden.


4.1.1. TFPC-Interface

  Unterfunktionen:

  AH = 1  Abfrage, ob ein Zeichen zur Eingabe bereit steht

          R�ckgabe:   AX = 0  kein Zeichen bereit
                      AX = 1  Zeichen zur Eingabe bereit

  AH = 2  Zeicheneingabe (nur aufrufen, wenn Funktion 1 mitgeteilt
          hat, daá ein Zeichen zur Verf�gung steht)

          R�ckgabe:   AL      Zeichenkode

  AH = 3  Ausgabe eines Zeichens

          Parameter:  AL      auszugebendes Zeichen

  Drei  Bytes nach dem Einsprung in die TFPCX-Interrupt-Routine  steht
  der  Kennungsstring  'N5NX', anhand dessen  der  benutzte  Interrupt
  ermittelt kann.


4.1.2. DRSI-Interface

  Die  Implementierung im TFPCX erfolgte anhand von SP, da  mir  weder
  eine  Beschreibung  noch  der TNCTSR-Treiber  selbst  zur  Verf�gung
  stand.  Ich  konnte mich deshalb nur an  der  Funktionsf„higkeit  im
  Zusammenhang  von  SP orientieren, Abweichungen  vom  Original  sind
  m”glich.

  Unterfunktionen:

  AH = 0  Eingabe eines Zeichens

          R�ckgabe:   AH = 0  kein Zeichen zur Eingabe bereit
                      AH = 1  Zeichen zur Eingabe bereit
                      AL      Zeichenkode (nur wenn AH = 1)

  AH = 1  Ausgabe eines Zeichens

          Parameter:  AL      auszugebendes Zeichen

          R�ckgabe:   AH = 0  kein Zeichen zur Eingabe bereit (nur zur
                              Kompatibilit„t mit TNCTSR-Treiber)

  Die Interrupt-Routine beginnt mit folgenden Bytes:

  0x53 0x1E 0xBB 0x?? 0x?? 0x8E 0xDB 0x84 0xE4 0x74 0x20

  Der benutzte Interrupt kann ermittelt werden, indem der Anfang aller
  Routinen  der Interrupt-Vektoren 0x40 bis 0xFF mit dieser  Bytefolge
  verglichen  wird, dabei k”nnen die Positionen 0x??  beliebige  Werte
  annehmen.  Dieses Verfahren funktioniert auch mit  dem  DRSI-TNCTSR-
  Treiber und wird ebenfalls von SP benutzt.


4.1.3. Spezielle Funktionen

  Die folgenden Unterfunktionen sind Erweiterungen, die nur beim TFPCX
  existieren. Sie sind bei beiden Interface-Varianten vorhanden.

  AH = 0xFB  Abfrage von Port- und Kanalanzahl (ab v2.00)

             R�ckgabe:  AL       Anzahl der benutzten Ports (0 bis 8)
                        AH       Anzahl vorhandener Kan„le (4 bis 40)

             Die Kanalanzahl wird mit der Option '-CH' eingestellt.

  AH = 0xFC  Abfrage des Sende-/Empfangsstatus (ab v2.00)

             R�ckgabe:  AL       Empfangsstatus (Bit-Nr. = Port)
                        AH       Sendestatus

             Mit  dieser  Funktion  kann  eine  Sende-/Empfangsanzeige
             durch  das  Terminalprogramm realisiert  werden,  da  die
             Option  -C  nur  im Textmode  funktioniert  und  f�r  den
             Bildschirmaufbau  auch nicht optimal ist. Jedem Port  ist
             je  ein Bit von AL und AH zugeordnet. Bit 0 (LSB)  geh”rt
             zu  Port 0, Bit 1 zu Port 1 usw.. Wenn das jeweilige  Bit
             gesetzt ist, wird auf diesem Port gerade empfangen  (DCD)
             bzw. gesendet. Bei Duplex-Betrieb k”nnen auch beide  Bits
             zugleich  gesetzt sein. Die Funktion 0xFB gibt in AL  die
             Anzahl Ports zur�ck, die angezeigt werden sollten.

  AH = 0xFD  Abfrage des TFPCX-Busy-Status (ab v1.11b)

             R�ckgabe:  AX = 0   Busy (freie Puffer < 176)
                        AX = 1   nicht Busy

             Hiermit ist ein Sendehandshake im Terminalmode m”glich.

  AH = 0xFE  Abfrage der TFPCX-Version (ab v1.01)

             R�ckgabe:  AH = 2   Hauptversionsnummer
                        AL = 10  Unterversionsnummer (kein BCD)

             Diese  Funktion erm”glicht die Unterscheidung  des  TFPCX
             vom TFPCR (liefert AX = 0xFFFF) und DRSI-TNCTSR (lieferte
             bei  einem Test AX = 0). Man sollte pr�fen, ob  1<=AH<=20
             gilt  und  nur in diesem Fall auf  das  TFPCX  schlieáen.
             Auáerdem  kann mit dieser Funktion ermittelt  werden,  ob
             noch  eine  alte Version verwendet  wird,  die  bestimmte
             Funktionen noch nicht unterst�tzt.


4.2. Format von Meldungen

  Im  folgenden  werden die Meldungen des TFPCX aufgef�hrt,  die  eine
  Portnummer  enthalten  und  damit von  der  TNC-Firmware  abweichen.
  <Port>  ist  eine Ziffer zwischen 0 und 7. Die Anzeige  von  <Port>:
  erfolgt nur, wenn das TFPCX mit den Optionen '-DR', '-DX' oder '-DM'
  gestartet  wird. Die Monitor-Meldungen bei '-DR' wurden  bei  dieser
  Version  ge„ndert, um unbeabsichtigte Unterschiede zum  DRSI-TNCTSR-
  Treiber zu beseitigen.

  - Link-Status

    BUSY fm <Port>:<Call> via <Digis>
    CONNECTED to <Port>:<Call> via <Digis>
    LINK RESET fm <Port>:<Call> via <Digis>
    LINK RESET to <Port>:<Call> via <Digis>
    DISCONNECTED fm <Port>:<Call> via <Digis>
    LINK FAILURE with <Port>:<Call> via <Digis>
    FRAME REJECT fm <Port>:<Call> via <Digis> (x y z)
    FRAME REJECT to <Port>:<Call> via <Digis> (x y z)

  - Monitor (Optionen '-DX' und '-DM')

    <Port>:CONNECT REQUEST fm <Call> via <Digis>
    <Port>:fm <Call> to <Call> via <Digis> ctl <Name> pid <Hex>

  - Monitor (Option '-DR' und TNCTSR)

    CONNECT REQUEST fm <Port>:<Call> via <Digis>
    <Port>: fm <Call> to <Call> via <Digis> ctl <Name> pid <Hex>
           ^
      Leerzeichen

  - R�ckgabe des Befehls 'C' ohne Parameter

    <Port>:<Call> via <Digis>


4.3. Extended Hostmode

  Der  Extended Hostmode (DG3DBI) ist eine kompatible Erweiterung  des
  'G'-Befehls,  die  es  erm”glicht, mit  einem  globalen  Poll-Befehl
  Auskunft �ber alle Kan„le der Firmware zu erhalten, auf denen  Daten
  vorliegen und die damit als n„chstes abzufragen sind. Die Verwendung
  des  Extended Hostmode bewirkt besonders bei der Nutzung von  vielen
  Kan„len mit sehr unterschiedlichem Datenaufkommen eine  Verbesserung
  des Datendurchsatzes zwischen TFPCX und Terminalprogramm.

  Die globale Abfrage erfolgt durch einen 'G'-Befehl an den virtuellen
  Kanal  255 (Bytefolge: 0xFF 0x01 0x00 'G'), wobei  eventuelle  Para-
  meter  ignoriert  werden. Das TFPCX antwortet darauf  mit  einer  0-
  terminierten  Liste aller Kan„le, die Daten gepuffert  haben  (Byte-
  folge:  0xFF 0x01 Kanal+1 ... 0x00). Kanal+1 ... ist die  Aufz„hlung
  der jeweils um 1 erh”hten Kanalnummern.

  Beispiel:

  Die  Kan„le  0 (Monitorkanal), 1 und 5 haben  Daten  vorliegen.  Das
  TFPCX antwortet mit:

  0xFF 0x01 0x01 0x02 0x06 0x00

  Das Terminalprogramm sollte daraufhin die angegebenen Kan„le solange
  direkt  abfragen,  bis keine Daten mehr vorhanden  sind.  Wenn  alle
  Kan„le  frei  sind, wird nur 0xFF 0x01 0x00 geliefert.  Beim  ersten
  globalen  Poll  muá gepr�ft werden, ob eventuell  die  Fehlermeldung
  "INVALID  CHANNEL NUMBER" kommt, was immer dann passiert,  wenn  der
  Extended Hostmode von der Firmware noch nicht unterst�tzt wird.


4.4. Bisherige Versionen

  Seit der v1.00 wurden folgende Ver„nderungen vorgenommen:

  v1.01

  - Hinweis auf ungelesenen Informationen durch blinkendes Rechteck
    wenn kein Hostmode (abschaltbar durch -NB)
  - Basisadresse des Modem-Ports l„át sich explizit setzen
  - TxD-Leitung am Modem-Port f�r Stromversorgung statisch auf +12V
    geschaltet, Betriebsspannung des Modems beim Entladen ausschalten
  - Standard-TFPCX-Interrupt jetzt 0xFD (vorher 0xFE)
  - Versionsabfrage �ber TFPCX-Interrupt (AH = 0xFE)

  v1.10

  - šbergang zur The Firmware v2.3b DAMA (vorher TF v2.1c)
  - Soft-DCD (Abgleich mit Befehl @C)
  - Sende-/Empfangs-Anzeige im Hostmode (abschaltbar durch -NC)
  - Verz”gerung von Disk-Zugriffen bei Senden/Empfang als Notl”sung
    bei Problemen m”glich (-ND)
  - automatisches erh”hen des SSID beim Connect, wenn die gleiche
    Station bereits connectet ist
  - interne Connects m”glich
  - setzen von Frack in 1s- oder 10ms-Einheiten (Befehl F)
  - Unattended Mode kann auch ohne CTEXT eingeschaltet werden,
    Fehlermeldung 'NO MESSAGE AVAILABLE' entfernt (Befehl U)
  - 600 Puffer (vorher 400)
  - Bug behoben, der auf 486ern das Entladen unm”glich machte

  v1.11

  - Befehl Z wieder vorhanden (XON/XOFF f�r TERM)
  - LPT-Pins DATA1-6 auf 5V geschaltet f�r Modem-Stromversorgung

  v1.11b (inoffiziell)

  - Funktion f�r Sende-Handshake im Terminalmode �ber TFPCX-Interrupt
    f�r TERM (AH = 0xFD)

  v2.00

  - Unterst�tzung f�r BayCom-USCC-Karte und maximal 2 Modems (maximal
    6 Ports, intern 8 Ports)
  - Optionen -PUSCC und -B f�r USCC-Karte und mehrere Ports erweitert
  - Option -NC entfernt, DCD-Anzeige wird jetzt �ber -C[xx]
    eingeschaltet (optionales Bildschirmattribut xx)
  - jetzt 20 Kan„le (vorher 10)
  - Emulation des DRSI-TNCTSR-Treibers m”glich, zus„tzliches Software-
    Interface (-DR)
  - bei Option -DM DRSI-kompatible Meldungen, aber altes Software-
    Interface
  - Ausgabe von Portnummern in Meldungen
  - Parameter B, O, P, T, W, X, @C, @D, @T2, @T4 und @TA werden f�r
    jeden Port extra verwaltet (Angabe <Port>:)
  - Befehl QRES setzt zur�ck in Terminalmode
  - Linkliste f�r Crossband-Digipeating (Befehl @L)
  - Statistik-Framez„hler (Befehl @ST)
  - einstellbarer TXTAIL-Parameter (Befehl @TA)
  - Befehl P mit Parameter 0-7 zur DRSI-kompatiblen Parameterabfrage
    (keine Parametereinstellung)
  - Befehl Z wieder entfernt
  - 'dynamisches' MAXFRAME entfernt (Befehl O)
  - Fehlermeldung bei Modem-Betrieb unter Microsoft-Windows (386
    Enhanced Mode)
  - Funktionen zur Abfrage der Port-/Kanalanzahl (AH = 0xFB) und des
    Sende-/Empfangsstatus (AH = 0xFC) �ber Software-Interrupt
  - Bugs behoben, die zum Puffer�berlauf beim Hintergrundbetrieb und
    zeitweise zu �berfl�ssigen Aussendungen f�hrte

  v2.01

  - USCC-Sendeprobleme behoben, durch Ausgabe der Sendedaten �ber
    Controlport (Timing-Probleme beim Datenport weniger USCC-Karten)
  - Option -BU[nnnn] zur Einstellung der Pufferanzahl (Minimum 400,
    Default 600), fehlt die Anzahl wird der max. Wert verwendet
  - Anzahl der Connect-Kan„le �ber Option -CHnn einstellbar (4-40
    Kan„le, Default 10)
  - Befehl E (Echo) wieder vorhanden (Default 1, Echo ein)
  - Befehl @M f�r #BIN#-Empfang, @M=0 Umwandlung von empfangenen
    Steuerzeichen (Standard), @M=1 Transparent-Modus (f�r TERM)
  - Init-File (Option -F) kann Leerzeilen und Kommentare enthalten
    (durch '#' oder ';' eingeleitet), ESC automatisch erzeugt ('^'
    wird ignoriert), Wandlung von TABs in ein Leerzeichen
  - Remote-Kommando '//Q' (wenn U=1 und JHOST=0)
  - Frames werden nur gemonitort, wenn mehr als 256 Puffer frei sind
    (vorher 64 Puffer)
  - Fehlermeldung bei Modem-Betrieb unter OS/2 2.0
  - DRSI-Funktion 1 (Zeichenausgabe) gibt AH=0 zur�ck (Kompatibilit„t
    zum TNCTSR-Treiber, der in AH meldet, ob Zeichen zur Eingabe
    bereit stehen)

  v2.10

  - KISS-Mode (inkl. SMACK) unterst�tzt (Option -PKISS, max. 4 Ports)
  - Unterst�tzung f�r PA0HZP-OptoPcScc-Karte (Option -POSCC), Clock-
    Typen 4 (PA0HZP-Port mit externem Taktteiler) und 5 (PA0HZP-Timer
    f�r 75 Hz Zeitnormal)
  - BayCom-9k6-USCC-Karte unterst�tzt (2. SCC-Controller nicht
    ansteuern, wenn nicht benutzt)
  - IRQs f�r SCC und KISS: 2-5/7, bei AT zus„tzlich: 9-12/14-15 (2=9)
  - Meldungen (Monitor und CONNECT REQUEST) beim DRSI-Interface
    (Option -DR) ge„ndert (Inkompatiblit„ten mit dem TNCTSR-Treiber
    beseitigt), Option -DX f�r bisherige modifizierte Meldungen
  - Befehl @PO f�r wahlweise Portzuordnung (Kanal nur von zugeordnetem
    Port connectbar, Default-Port bei ausgehenden Connects)
  - Interne Connects (Loopback) abschaltbar (Option -NL)
  - TXTAIL (@TA) bei Modem und SCC unter Ber�cksichtigung von Baudrate
    und Timer-Ungenauigkeit optimal eingestellt (@TA=4 bei 300 Baud,
    @TA=1 sonst), max. Wert f�r @TA ist 6000 (bei KISS 255)
  - 0 Ports, wenn -P nicht angegeben (kein Default-Port)
  - Option -D bezieht sich auf die vorher stehende Option -P
  - bei DAMA vor dem Pollen auch auf Ablauf von T1 warten (wie TF 2.6)
  - Extended Hostmode (DG3DBI) unterst�tzt
  - Remote-Kommando '//Q' nur bei U=2 (Default)
  - @ST- l”scht auch die ERR-Z„hler
  - NET/ROM-Monitor entfernt
  - Default-Parameter F, N, P, R, T, U, @A3, @I, @T2, @T3, @T4 und @TA
    ge„ndert



5. Urheberrechte und Nutzungsbedingungen

  TFPCX darf zur Verwendung im Amateurfunk als Kopie an Dritte weiter-
  gegeben  werden, soweit keine Geb�hren erhoben werden.  Insbesondere
  ist  die  Beigabe des TFPCX zu anderer Hard- und Software  nur  dann
  erlaubt,  wenn  f�r das jeweilige Produkt ebenfalls  keine  Geb�hren
  berechnet  werden  oder mein Einverst„ndnis vorliegt. Es  ist  nicht
  gestattet,  das Programm kommerziell zu nutzen oder  zu  vertreiben.
  Die  Weitergabe muá stets in Form des kompletten Archivs  mit  allen
  Dateien erfolgen.

  Eine  Garantie f�r eine ordnungsgem„áe Funktion wird nicht  gegeben.
  Der  Autor  kann nicht f�r eventuelle Sch„den, die  durch  die  Ver-
  wendung  von  TFPCX  entstehen, haftbar  gemacht  werden  (Haftungs-
  ausschluá).

  Der Autor des Programms TFPCX ist Ren‚ Stange (DG0FT). Im TFPCX sind
  Teile  der  The Firmware 2.3b von NORD><LINK (Urversion  von  DC4OX,
  DAMA von DL8ZAW, Žnderungen von DB2OS, DF2AU, DF7ZE, DK6PX,  DL1BHO,
  DL1MEN,  DL4YBG,  DL9HCJ u.a.) enthalten. Die  Entwicklung  erfolgte
  anhand des Programms TFPCR v1.60 von DL1MEN.



6. Bezugshinweise

  Wer Interesse am Programm TFPCX hat, schickt eine leere Diskette mit
  adressierten und ausreichend frankierten R�ckumschlag an:

  Ren‚ Stange
  O.-Grotewohl-Ring 34
  15344 Strausberg

  m”gliche Disk-Formate: 3«" 720K oder 1.44M (bevorzugt)
                         5¬" 360K oder 1.2M

  Wiederverwendbare  Umschl„ge mit Adreáaufkleber sind  auch  m”glich,
  Hauptsache  ich  muá das Porto nicht selbst  bezahlen.  Bitte  keine
  '�berdimensionalen' Umschl„ge verwenden, sonst gibt es hier Probleme
  mit dem Briefkasten.

  Ich  kann  weder  Software (z.B.  Terminalprogramme)  noch  Hardware
  (BayCom-Modem)  mitliefern, die nicht von mir entwickelt wurde.  Man
  muá sich in diesem Fall an die entsprechenden Urheber wenden.