ÛÛ  Û  ÛÛÛ  ÛÛÛÛ  ÛÛÛÛ   Û     Û  Û    ÛÛÛ ÛÛ  Û Û   Û
            ÛÛÛ Û Û   Û Û   Û Û   Û   Û   Û   Û     Û  ÛÛÛ Û Û  Û
            Û ÛÛÛ Û   Û ÛÛÛÛ  Û   Û    Û Û    Û     Û  Û ÛÛÛ ÛÛÛ
            Û  ÛÛ Û   Û Û   Û Û   Û   Û   Û   Û     Û  Û  ÛÛ Û  Û
            Û   Û  ÛÛÛ  Û   Û ÛÛÛÛ   Û     Û  ÛÛÛÛ ÛÛÛ Û   Û Û   Û



                        The Firmware (PC) Extended
                     Version 2.7.1 (13. Dezember 1994)

                  Residenter AX.25-Controller f�r IBM-PC
                       und AFSK Modem (BayCom-Modem)
                       mit WA8DED-Hostmode-Interface
                und TFPC-kompatibler Treiberschnittstelle

                  von Andreas Gal, DB7KG @ DB0HRO.DEU.EU

                     Copyright (C) 1994 by NORD><LINK


      Freigegeben zur nicht-kommerziellen Nutzung durch Funkamateure






Inhaltsverzeichnis

  1.      Vorwort
  2.      Hinweise zur Dokumentation
  3.      History
  4.      Schnellstart
  5.      Einf�hrung

  6.      Aufruf und Konfiguration
  6.1.    Allgemeine Optionen
  6.2.    Optionen zum residenten Laden
  6.2.1.  Port- und Baudraten-Konfiguration
  6.2.2.  Sonstige Optionen

  7.      Installation
  7.1.    SP (DK4NB)
  7.2.    GP (DH1DAE)
  7.3.    THP (DL1BHO)
  7.4.    TERM (DL5FBD)
  7.5.    DIEBOX (DF3AV)
  7.6.    MS-Windows, OS/2 u.a.

  8.      Betrieb
  8.1.    Besonderheiten von Befehlen
  8.2.    DAMA


  ANHANG

  1.      Befehls�bersicht

  2.      Fehlerbehebung (Modembetrieb)
  2.1.    Sende- und Empfangsprobleme
  2.2.    Probleme mit anderen Programmen
  2.3.    Hardwareprobleme

  3.      Hardwareanschluá
  3.1.    Serielle Modems

  4.      Informationen f�r Softwareentwickler
  4.1.    Programm-Interface

  5.      Urheberrechte und Nutzungsbedingungen
  6.      Bezugshinweise


1. Vorwort

  Seit etwa drei Monaten verf�gt die TheNetNode-Software �ber ein neue,
  verbesserte DAMA-Implementierung. Diese ist nicht mehr kompatibel zu
  dem herk”mlichen TFPCX v2.10 von DG0FT. Aus vielf„ltigen Gr�nden
  gibt es leider keine neue DAMA-f„hig TFPCX-Version.
  Da auch immer mehr RMNC-Knoten auf DAMA umstellen, wurde ein
  neuer, im Source-Code verf�gbarer Software-Treiber f�r die BayCom-
  Modem Hardware ben”tigt, der auf TheFirmware 2.7 basiert: TFX.
  TFX ist kompatibel zu TFPCX, bietet aber durch eine verbesserte
  Modem-Ansteuerung nicht nur Vollduplex-Betrieb, sondern belastet auch
  den Rechner erheblich weniger und l„uft problemlos auf XTs mit
  4,77MHz. Der Nachteil ist, daá TFX Modems NUR an der seriellen
  Schnittstelle betrieben werden k”nnen. Diese Einschr„nkung h„ngt mit den
  neuen Modem-Routinen zusammen. Diese lassen den UART-IC einen Teil der
  Dekodier-Arbeit �bernehmen und reduzieren so die Interrupt-Belastung
  bei 1200 Baud RX von 3600 IRQs/Sekunde (TFPCX) auf etwa 300 IRQs/Sekunde
  (TFX). Im Gegensatz zu TFPCX gibt es keine Komplikationen mit Programmen,
  die den Hardware-Timer des PC verwendet, z.B. EDIT.COM
  Ebenso geht die Uhr bei TFX nicht wie bei TFPCX um 1 Minute pro Stunde
  nach.
  TFX ist kompatibel zu den Programmen SP (DK4NB), GP (DH1DAE), THP
  (DL1BHO), TERM (DL5FBD), CT (K1EA), DIEBOX (DF3AV) o. „.

  Ich muá darauf hinweisen, daá ich nicht garantieren kann, daá TFX
  auf allen PCs problemlos mit seriellen  Modems funktioniert. Oft
  machen residente Treiber Schwierigkeiten (siehe Anhang 2.1).

  Der Source-Code von TFX ist (nat�rlich) verf�gbar. Allerdings muá
  ich wegen schlechter Erfahrungen (z.B. mit DG0FT) auf einer kleinen
  Selbstschutz-Klausel bestehen:

  Jedes Programm, das Source-Code oder Bin„r-Teile von TFX auch nur
  auszugsweise enth„lt, muá vollst„ndig in textlesbarer Source-Code-
  Form dem NORD><LINK e.V. zur Verf�gung gestellt werden. Die kommerzielle
  Verwertung des TFX-Source-Codes ist STRENGSTENS untersagt und wird
  rechtlich verfolgt. Es gilt des weiteren ALAS.TXT.


  73s de Andreas, DB7KG @ DB0HRO.#MVP.DEU.EU, 13. Dezember 1994, L�beck


2. Hinweise zur Dokumentation

  Begriffe und Abk�rzungen:

  Kanal      einer der maximal 20 gleichzeitig m”glichen Connects
             (Verbindungen), bei BayCom ist die Bedeutung von Port
             und Kanal genau entgegengesetzt.

  Frame      eine �ber Packet Radio �bertragene Dateneinheit (Paket),
             bestehend aus Adreáfeld, Steuerfeld, Daten und Pr�fsumme.

  Interrupt  Unterbrechung des gerade laufenden Programms durch Hard-
             ware-Ereignisse (z.B. gedr�ckte Taste, bestimmtes Zeit-
             intervall vorbei), Software-Interrupts werden nicht durch
             die Hardware sondern durch einen bestimmten Programm-
             befehl ausgel”st.

  0x         Prefix von Hexadezimalzahlen (z.B. 0x300 = 300H).

  Diese Anleitung ist teilweise aus TFPCX.DOC zusammengeschnibbelt,
  da die Programme praktisch die gleiche Funktion erf�llen, TFX nur
  halt die up-to-date Version ist, erschien mir das sinnvoll.
  TFPCX.DOC wurde verfaát von DG0FT.


3. History:

TFX 08-12-94 1. Release Version

TFX 10-12-94 einige UART's (bzw viele) setzen das DELTA-CTS beim Lesen
             des MSR nicht automatisch zur�ck, dies wird nun manuell
             gemacht. Dadurch ging bei einigen Schnittstellenkarten,
             besonders den billigen Noname-Karten, der Empfang nicht
             einwandfrei.
             (Anm. DF2AU: Delta-CTS Problem: "Prellen" der Leitung.
             Einige Karten haben an CTS bzw an den RS232 Treibern allgemein
             D„mpfungskondensatoren. Durch das Master-Slave Prinzip des
             8250 stehen dann 2 Interrupts praktisch gleichzeitig zur
             Bearbeitung an.)

TFX 10-12-94.2 Fehler bei der Interrupt-Bearbeitung behoben.

TFX 12-12-94 Interne Umbauten, TX-Anzeige per Scroll-Lock LED (Tastatur)
             Bug beim TX-Delay behoben, tnx DL9GMB
             DCD-Abfrage f�r den L2 / @T2 - Berechnung verwirklicht

TFX 13-12-94 RX-Interrupt-Bearbeitung ge„ndert, l„uft auch mit sehr langsamen
             RS232-Karten (tnx Toby)

TFX 14-12-94 TX-Anzeige mit Scroll-Lock LED machte Probleme bei DL9GYA,
             rausgeworfen.

TFX 15-12-94 Die AX.25 RX Flow-Control von TF2.7 ist in meinen Augen ein
             wenig falsch geraten, statt nach Bufferspeicher/Kanalzahl, also
             in der Regel fix 2500 Bytes nicht abgeholter RX-Daten RNR
             zu senden, wird jetzt ab Bufferspeicher/(Verbindungszahl+1) Bytes
             RNR gemeldet. Also bei einem Connect nach 16kB, bei 2 nach
             12kB usw ...

TFX 22-12-94 šberarbeitung, Einbau einer Entlade-Funktion (UNTFX)

TFX 24-12-94 Fehler in der Speicherverwaltung behoben, es wurden immer
             64kB belegt. War beim Einbau der -m:xxx Option aufgefallen,
             Damit l„át sich die Anzahl der Buffers bestimmen, wer wenig
             Speicher hat, kann weniger Buffer verwenden.
             Verwirklichung eines Konfigurations-Files. Startet man
             TFX mit TFX < INI-FILE.EXT, werden die dort enthaltenen
             Befehle an den TNC gesendet. Ein '^' symbolisiert ESC.
             Die Datei von TFPCX kann weiter verwendet werden.

             Release nach IBM@DL

TFX 25-12-94 zwei kleine Bugs:
             PKLITE verhinderte den Betrieb auf XTs, nun wird nicht
             mehr gepackt. TFX < INI f�hrte bei einigen DOS-Versionen zum
             Absturzt, ist behoben

             Release Bugfix nach IBM@DL

             Bisher wurde die interne Uhr auf 00:00:00 am 00.00.00
             gesetzt, statt dessen wird jetzt das richtige Datum von
             DOS gelesen und als Startzeit verwendet.

TFX 26-12-94 Die CPU-Flags wurden bei der COM-ISR und beim TIMER
             nicht gesichert, weiá auch nicht, ob das unbedingt
             n”tig ist.

             Die Interrupt-Routine wurde von SP > 6.11 falsch aufgerufen,
             das wurde durch die Parameter nach dem N5NX hervorgerufen.
             Die Entladeparameter befinden sich nun VOR der N5NX-
             Kennung, sodaá SP9 keine Probleme mehr hat.

             Release Bugfix nach IBM@DL

             Einbau einer Unterst�tzung f�r IRQs > 7, nicht getestet

             Konfigurierung der Baudrate w„hrend TFX geladen ist
             mit ESC @F (der war gerade frei ...)

TFX 27-12-94 Entladefunktion mit -u, statt UNTFX

4. Schnellstart

  Auf Grund verschiedener Konfigurationsm”glichkeiten und Terminal-
  programme l„át sich kein allgemeines Kochrezept angeben. Meist
  reicht es aus, wenn man sich zun„chst die Abschnitte 6.2.1. und 7.
  (entsprechend verwendetem Programm) anschaut. Gibt es Probleme
  sollte man Anhang 2. lesen.

  Mit TFX -? lassen sich alle Optionen in Kurzform abrufen. Eine Ent-
  ladefunktion (-U) gibt es noch nicht.

5. Einf�hrung

  Packet Radio wurde und wird vor allem mit sogenannten Terminal-Node-
  Controllern (TNC) betrieben, die die gesamte PR-spezifische Proto-
  kollabwicklung (AX.25) �bernehmen und den benutzten Computer zum
  komfortablen Datensichtger„t machen. Dabei sind TNCs auch nichts
  anderes als (nicht mal besonders leistungsf„hige) Rechner mit
  serieller Schnittstelle und Modem. Auf Grund der weiten Verbreitung
  einer speziellen, vor allem auf dem TNC2 laufenden TNC-Software
  (WA8DED-Firmware oder die kompatible The Firmware von NORD><LINK)
  existieren mittlerweile einige leistungsf„hige und weit verbreitete
  Programme, die das spezielle Software-Interface dieser Firmware
  (WA8DED-Hostmode) verwenden.

  Da heutzutage auch leistungsf„hige PCs nicht mehr sehr teuer sind,
  bietet es sich an, ihnen die Arbeit des TNCs zu �bertragen und damit
  die Investition f�r den TNC einzusparen. Auáerdem ist ein Portabel-
  betrieb mit Laptop oder Notebook auch viel eleganter, wenn man nicht
  einen 'grauen Kasten' zus„tzlich mit sich herumschleppen muá. F�r
  diesen Zweck bietet seit einiger Zeit das BayCom-System (Terminal,
  Modem) eine schnelle, billige und leicht verst„ndliche L”sung.
  Allerdings ist BayCom ein abgeschlossenes System, das den Betrieb der
  TNC-Terminalprogramme nicht unterst�tzt.

  An dieser Stelle setzt TFX an, da es die Verbindung zwischen der
  vorhandenen Hardware (serielles Modem) und den Terminalprogrammen f�r
  TNCs schafft. TFX ist eine Art speicheresidenter TNC, der einmal
  in den PC geladen wird, es sich im Speicher bequem macht und dann
  st„ndig von den Interrupts des PC angetrieben im Hintergrund seine
  Arbeit verrichtet, also Daten sendet und empf„ngt und auf Befehle des
  Nutzers reagiert.
  Die Daten- und Befehlsschnittstelle zum Terminalprogramm (Software-
  Interrupt) ist dabei sehr „hnlich zu der bei TNCs verwendeten und
  auáerdem (was wichtig ist) gut dokumentiert. Es bereitet deshalb
  kaum Schwierigkeiten ein existierendes Programm mit TFX lauf-
  f„hig zu machen und f�r die wichtigsten Programme ist dies bereits
  geschehen.

  Wenn TFX geladen ist, verh„lt sich das System so, als wenn ein TNC
  angeschlossen w„re, kann also von auáen connectet werden und
  speichert alle ankommenden Nachrichten. Da TFX im Hintergrund l„uft,
  k”nnen nebenbei auch andere Programme verwendet werden (Aus-
  nahmen siehe Anhang 2.2.). Auf ungelesene Informationen macht ein
  blinkendes Rechteck in der rechten oberen Bildschirmecke aufmerksam.
  Sobald das Terminalprogramm gestartet wird, erscheint der empfangene
  Text auf den Bildschirm. TFX ist vergleichbar mit dem Programm L2
  (DL8MBT) des BayCom-Systems.

  TFX dient nicht zum Betrieb mit TNCs im KISS-Mode (z.B. PK232)
  oder TCP/IP-Software und l„uft nur auf IBM-kompatiblen PCs. Im
  ersten Fall kann das TFPCR (DK4NB) verwendet werden, im zweiten
  Fall hilft der Packet Driver AX25DRV f�r BayCom-kompatible Modems
  von Pawel Jalocha. Dieser Packet Driver war auch die Grundlage f�r
  den Modem-Teil von TFX.

6. Aufruf und Konfiguration

  TFX wird durch folgende Befehlszeile aktiviert:

  TFX [-?] <load options>

  Alle Optionen werden durch '-' eingeleitet und durch Leerzeichen
  voneinander getrennt. Innerhalb einer Option sind keine Leerzeichen
  zul„ssig. Groá-/Kleinschreibung wird nicht unterschieden. Nach dem
  Options-Buchstaben folgt ein Doppelpunkt und dann der Parameter.

  Es ist sinnvoll, TFX aus einem Batch-File zu starten, damit man
  nicht immer die gleichen Optionen schreiben muá. Zun„chst werden
  alle Optionen kurz in der Form aufgelistet, wie sie auch im Hilfe-
  Text mit 'TFX -H' abrufbar sind und dann einzeln erl„utert.
  <load options> sind nur beim residenten Laden des TFX relevant.

  Befindet sich TFX einmal im Speicher, kann es mit TFX -u wieder
  entladen werden.

6.1. Allgemeine Optionen

  Diese Optionen k”nnen zusammen mit jeder anderen Option verwendet
  werden. Es gibt im Augenblick nur eine:

-?  Hilfe anzeigen

6.2. Optionen zum residenten Laden

  TFX wird immer dann resident in den Speicher geladen, wenn nicht
  die Option -? angegeben wird oder der TFPCR- oder DRSI-TNCTSR-Treiber
  bereits aktiviert wurde.
  Wenn man also mehrere Treiber zusammen verwenden will, muá TFX
  immer als erstes aufgerufen werden. Ich kann jedoch nicht
  garantieren, daá man auf diese Weise auch problemlos arbeiten kann.

  Das TFX kann auch mit LOADHIGH in den oberen Speicherbereich (UMB)
  geladen werden, wenn dort genug Speicher frei ist. Allerdings gibt
  es teilweise Probleme mit den dazu notwendigen EMM386-Treibern
  (siehe Anhang 2.1.).

  Um TFX an verschiedene Packet-Hardware, šbertragungsge-
  schwindigkeiten, Terminalprogramme und Nutzerw�nsche anpassen zu
  k”nnen, existieren die hier behandelten Optionen.

  Nach dem Laden erscheint z.B. die Meldung

  ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
  ³ TFX v2.7a.4 20 Channels  800 Buffers  Int FE ³
  ³     TheFirmware Version 2.7 / DAMA/XHOST     ³
  ³ Copyright by NORD><LINK (DB7KG), Dec 27 1994 ³
  ³         Free for non-commercial usage        ³
  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
  ³  COM1 (03F8 / 04),  1200 Baud,  AFSK-Modem   ³
  ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

  und der DOS-Prompt. TFX ist jetzt installiert und belegt ca. 57 KByte *
  des Hauptspeichers. (* je nach eingestellter Bufferzahl)

6.2.1. Port- und Baudraten-Konfiguration

-C: Angabe des benutzten Ports

  Hier kann eine der Standard-RS232-Schnittstellen angew„hlt werden, an
  der sich das BayCom-Modem befindet. Die Adresse wird dem BIOS-Ram
  entnommen. z.B. Modem an COM4

  TFX -C:4

-R: Angabe eines un�blichen Interrupts

  F�r COM3 und COM4 und wenn COM1 und COM2 nicht standardgem„áe Interrupt-
  Vektoren haben, muá der Interrupt Vektor mit angegeben werden. z.B.

  TFX -C:4 -R:7  f�r IRQ7

-B:nnnn HDLC-Baudrate

                                                       Standard

  serielles Modem   300, 1200, 2400 oder 4800 Baud       1200

  Beispiel:

  TFX -C:4 -R:7 -B2400 f�r ein 2400 Baud Modem an COM4 und Interrupt 7

  Welche Baudrate auf einem PC m”glich ist, h„ngt von  seiner
  Rechenleistung ab (siehe Tabelle im Anhang 2.1.).

-I:xx  Software-Interrupt f�r TF-Interface (40-FF)

  šber den hier angegebenen Software-Interrupt findet die
  Kommunikation zwischen TF und dem Terminalprogramm statt.
  Standardm„áig wird der Interrupt 0xFD verwendet. Eine Žnderung ist
  nur n”tig, wenn dieser Vektor von anderen Programmen verwendet wird
  oder ein Programm nur mit einer bestimmten Einstellung funktioniert
  (z.B. '-IFF' bei CT (K1EA)).

-M:xxx Festlegen der Bufferzahl

  Default ist 800, damit belegt TFX etwa 32kB RAM f�r Daten und
  nochmal 32kB f�r das Programm (im TNC: ROM). Durch reduzieren dieses
  Wertes l„át sich Speicher sparen.

-N einschalten der Anzeige des Kanalstatus im Hostmode

  Befindet sich TFX im Hostmode (d.h. ein Terminal-Programm l„uft),
  wird in der oberen rechten Bildschirmecke ein T(ransmit) oder ein
  R(eiceive) angezeigt.

7. Installation

  Dieser Abschnitt gibt Hinweise zur Installation einiger Programme
  f�r den Betrieb mit TFX. Grunds„tzlich muá TFX aktiviert werden,
  bevor das Terminalprogramm gestartet wird. Auáerdem sind
  meist noch bestimmte Einstellungen in Konfigurationsdateien oder
  -Men�s notwendig. Dagegen sind z.B. Baudraten-Einstellungen in
  diesen Dateien/Men�s f�r den TFX-Betrieb meist belanglos, daf�r
  ist die Option '-B' beim Aufruf von TFX verantwortlich. Die Parameter
  f�r TFX werden wie bei einem normalen TNC �ber die Initialisierungs-
  Datei des Terminal-Programmes eingestellt.

  Man sollte beachten, daá TFX einen Teil des Speichers belegt, der dem
  Terminalprogramm dann nicht zur Verf�gung steht. Deshalb m�ssen
  bestimmte Puffergr”áen und die Anzahl der Connect-Kan„le
  unter Umst„nden verringert werden.

  Anmerkung zum "Hochladen" von TFX mittels HIGHLOAD (frei nach DJ1XK):

  Es ist zu beachten, das wenn zu wenig oberer RAM-Bereich zur Verf�gung
  steht, das Laden von TFX scheinbar funktioniert (da TFX nur 30kB
  f�r den Programmcode braucht), aber dann abst�rzt, weil die Restlichen
  30kB f�r die Daten nicht verf�gbar sind. Deswegen ist beim "Hochladen"
  von TFX vorsicht geboten. Es muá sichergestellt sein, das ein zusammen-
  h„ngender 64kB-Block im UMB frei ist.
  Unter gewissen Umst„nden kann nicht der gesammte belegte UMB-Speicher
  beim Entladen (Option -u) wieder freigegeben werden, d.h. man hat nach
  dem Entladen weniger freien UMB-Speicher. Dies wirkt sich aber nicht
  weiter negativ auf das System aus. Insgesammt ist mit dem HIGHLOAD
  von TFX (das gilt auch f�r jeden anderen TNC-Emulator wie TFPCX, TFPCR
  usw) Vorsicht geboten. Man sollte erst mit der Speicheroptimierung
  beginnen, wenn TFX stabil im unteren Speicherbereich (Hauptspeicher)
  l„uft.

7.1. SP (DK4NB)

  SP wird in diesem Fall entsprechend SP-Manual oder mit dem INSTALL-
  Programm f�r TFPCX (oder TFPCR)-Betrieb installiert. Die Datei CONFIG.SP
  (fr�her SP.CFG) muá die Zeile 'CFG=PORT0:5H' enthalten. Im Betrieb gibt
  es hier kaum Unterschiede zwischen TFX und TFPCR/TFPCX.

*** Bei SP 9.50 muá es 'CFG=PORT0:T' heiáen!

7.2. GP (DH1DAE)

  Bei GP ist f�r das TFX keine extra Konfiguration n”tig. Einfach
  das TFX laden und danach GP starten.


7.3. THP (DL1BHO)

  THP unterst�tzt das TFPC-Interface (getestet mit v3.03). In der
  Datei CONFIG.PR muá im Abschnitt 'TNC-Konfiguration' f�r das TFX
  die Schnittstellennummer '5' angegeben werden.


7.4. TERM (DL5FBD)

  Diese TFX-Version arbeitet mit TERM ab v9.71 am besten zusammen.
  Fr�here TERM-Versionen benutzen ein anderes Verfahren zum
  Sendehandshake, das von TFX nicht mehr unterst�tzt wird.

  Nach dem Start von TERM gelangt man mit ALT-P ins Parameter-Men�.
  Dort wird eingestellt:

  V24-COMx:     5
  Handshake:    S
  Schutzzeiten: 0


7.5. DIEBOX (DF3AV)

  DIEBOX unterst�tzt auch das TFPC-Interface. Konfigurierung siehe
  DieBox-Handbuch.

7.7. MS-Windows, OS/2 u.a.

  TFX stellt beim Modembetrieb hohe Anforderungen an die
  Reaktionszeiten des Systems auf Interrupts (siehe Anhang 2.), welche
  zumindest von Microsoft Windows und vermutlich auch von OS/2 nicht
  erf�llt werden. Ich habe verschiedene Programme f�r das BayCom-Modem
  unter Windows ohne jeden Erfolg ausprobiert. TFX vertr„gt sich
  hingegen mit DESQVIEW.

8. Betrieb

  In diesem Abschnitt werden wichtige Unterschiede und Erweiterungen
  von TFX im Vergleich zur TNC-Firmware TF 2.7 erl„utert.

8.1.    Besonderheiten von Befehlen

  TFX unterst�tzt bis auf die Befehle "@K" (Kiss-Modus) und "@F" (Flags)
  alle Befehle von TF2.7 (TNC2).

  Der @D Befehl hat dabei eine ver„nderte Bedeutung:

  @D 0 schaltet auf Vollduplex (!).
       Die DCD wird nicht gepr�ft, bevor TFX sendet. Hierzu ben”tigt
       man getrennte Sender und Empf„nger.
  @D 1 schaltet auf HARDWARE-DCD (DCD-Leitung der RS232 wird abgefragt).
       Das Modem muá �ber eine Hardware-DCD (XR2211) das DCD-Signal an
       den DCD Pin der Schnittstelle liefern.
  @D 2 schaltet auf DATA TRANSITIONS (alles, auch Rauschen, l”st DCD aus).
       Falls man �ber eine schnelle Squelch verf�gt, ist das eine gute
       Wahl. Die DCD spricht auch auf Rauschen an, also k”nnen auch
       9k6 Signale die DCD sperren.
  @D 3 schaltet auf SOFTWARE DCD.
       Hierbei kann man auf die Squelch des Funkger„tes verzichten.
       Diese Funktion stellt erh”hte Anspr�che an die Hardware, auf langsamen
       Rechnern sollte man besser @D 2 nehmen. Die DCD wird per Software
       berechnet und reagiert nur auf wirkliche Signale mit der eingestellten
       Baudrate.
       Die Empfindlichkeit der Software-DCD kann mit @D 4..100 eingestellt
       werden, 4% bedeutet sehr "scharfe" DCD, 100% eine DCD, die alles
       (auch Rauschen) als DCD wertet. 50% (@D 50) ist ein guter Wert.

  Mit dem Befehl @F (bei TNC2 Flags ein/aus) kann man die Baudrate
  ver„ndern, von 1 bis 9600 Baud (f�r 9600 Baud braucht man einen flotten
  486er, aber es geht !)

8.3. DAMA

  Sobald eine Verbindung zu einem DAMA-Master besteht sendet TFX
  nur noch dann, wenn es vom Master aufgefordert wird. Alle Parameter
  werden DAMA-konform eingerichtet. Nach einer Aufforderung vom Master
  wird ohne Beachtung der DCD losgesendet, TFX ist also kompatibel zu
  eventuellen duplex-DAMA Erweiterungen.



                                ANHANG



1. Befehls�bersicht

  Befehl        Parameter       Beschreibung
  ------        ---------       ------------

    C            Call ...       Connect-Weg (Kanal 0: unproto)

    D                           Disconnect

    F (300)     16-65535        Startwert f�r SRTT (10ms)

    G            [0]            Information im Hostmode holen
                 [1]            Status im Hostmode holen

    I            Call           eigenes Rufzeichen

    JHOST (0)     0             Terminalmode eingeschalten
                  1             Hostmode eingeschalten

    L           [0-20]          Statusanzeige f�r die Kan„le

    M (N)       NIUSC+-         Monitor-Betriebsart

    N (10)       0-127          Anzahl der Versuche (0 = unendlich)

    O (2)        1-7            Anzahl der unbest„tigten Pakete

    P (64)       0-255          P-Persistenz Wert f�r non-DAMA

    R (0)         0             Digipeater ausgeschaltet
                  1             Digipeater eingeschaltet

    S (0)        0-20           Kanal-Nummer (0 = unproto)

    T (30)       0-127          Wartezeit von PTT ein bis Daten (10ms)

    U (1)        0 [Text]       Connecttext unterdr�cken
                 1 [Text]       Text bei Connect senden
                 2 [Text]       Test bei Connect senden, //Q f�r DISCONNECT

    V                           Versions-Anzeige

    W (10)       0-127          Zeitschlitz f�r P-Persistenz (10ms)

    X (1)         0             PTT f�r Sender unterdr�ckt
                  1             PTT f�r Sender freigegeben

    Y (20)       0-20           Maximale Anzahl von Verbindungen

    @B                          Zeigt Anzahl der freien Puffer

    @D (2)       0-3            DCD-Typ
                 4-100          DCD-Schwellenwert f�r DCD-Typ 3

    @I (60)       0             IPOLL aus
                 1-256          maximale L„nge eines IPOLL-Frames

    @T2 (100)    0-65535        Timer T2 (10ms)

    @T3 (18000)  0-65535        Timer T3 (10ms)

    @U  (1)       0             Unproto-Frames ohne Poll
                  1             Unproto-Frames mit Poll

    @V  (0)       0             Rufzeichencheck abgeschaltet
                  1             Rufzeichencheck eingeschaltet

  []  optionale Parameter
  ()  Standarteinstellungen
  ... mehrere Parameter m”glich



2. Fehlerbehebung (Modembetrieb)

  Bei Problemen sollte man zun„chst mal �berlegen, woran es liegen
  k”nnte. Neben dem TFX kommen daf�r auch das Terminalprogramm, das
  Modem oder die HF-Technik in Frage.

  Das TFX stellt an den verwendeten Rechner h”herere Anforderungen,
  als ein normaler TNC. Werden diese nicht erf�llt, kommt es zu
  Problemen. Zum Verst„ndnis m”chte ich erl„utern, wie das TFX beim
  Empfangen und Senden arbeitet.

  Beim Packet Radio werden die Daten seriell und synchron �bertragen.
  Die serielle Schnittstelle kann normalerweise nur asynchrone Daten
  mit Start- und Stopbits verarbeiten, beim Packet Radio gibt diese
  nicht. Damit ist die Schnittstelle auch nicht im herk”mmlichen Sinne
  verwendbar. Das TFX muá sich deshalb um jedes einzelne Bit
  k�mmern, die serielle Schnittstelle wird nur als simples Latch
  benutzt, um jeweils ein Bit zu puffern.

  TFX verwendet im Gegensatz zu TFPCX ein optimiertes Dekodierungs-
  Verfahren. Die Schnittstelle wird so programmiert, daá nur bei jedem
  Flankenwechsel der Modemdatenleitung ein Interrupt ausgel”st wird.
  TFX miát dann die vergangene Zeit seit dem letzten Interrupt auf
  etwa 1us genau und bestimmt mit Hilfe einer programmierten PLL
  den Empfangstakt und die Empfangsdaten. Dadurch treten etwa Baudrate/3
  Interrupts pro Sekunde auf. Bei TFPCX treten dagegen immer Baudrate*3
  (also das 9-fache) an Interrupts pro Sekunde auf.

  Wenn man das TFPCX mit einem angeschlossenen TNC vergleicht, ergibt
  sich bei der gleichen Baudrate etwa eine 24-fache Belastung, macht
  bei 1200 Baud Modembetrieb eine Baudrate von 28800 zwischen TNC und
  Rechner, womit viele PCs schon Probleme haben. Es ist deshalb ein
  groáer Unterschied, ob man einen TNC oder das TFPCX benutzt. TFX
  reduziert das immerhin auf ca 4800 Baud Vergleichswert, und das
  schafft so ziemlich jeder PC.


2.1. Sende- und Empfangsprobleme

  Der verwendete Rechner muá zuerst �berhaupt in der Lage sein, die
  angesprochene Zahl von Interrupts zu verkraften. Bei šberlastung
  verlangsamt sich das System extrem oder st�rzt sogar ab. Aus
  Erfahrungen kann man etwa folgende Tabelle angeben (ohne Gew„hr):

  PC    XT   XT   286  386
  MHz   5    8    12   20

  Baud
   300  *    *    *    *
  1200  *    *    *    *
  2400  -    *    *    *
  4800  -    -    ?    *

  *  Betrieb m”glich
  ?  Betrieb eventuell m”glich (mit Einschr„nkungen)
  -  Betrieb unm”glich

  Es gibt aber auch immer wieder Probleme mit Rechnern, die eigentlich
  schnell genug sind. Es handelt sich dabei vor allem um unsicheren
  Empfang, der h„ufige REJects zur Folge hat, was dann zur st„ndigen
  Wiederholung von Frames f�hrt. Die Ursache daf�r sind meist
  bestimmte residente Programme, Treiber und Hardwareerweiterungen,
  die l„ngere Zeit verhindern, daá Interrupts auftreten k”nnen. Wenn
  dies, w„hrend ein Frame empfangen wird.
  EMM386 (und m.W. jeder andere Speichermanager) schickt den Prozessor in
  den virtuellen 8086 Modus. Das bedeutet, daá jeder Interrupt erst vom
  Manager bearbeitet werden muá. Das kostet entsprechend Zeit und f�hrt
  zu Verz”gerungen bei den Interrupts, die wiederrum zu Bitfehlern und
  zu Frameverlusten f�hren k”nnen.

  H„ufige Problemquellen:

  - Verwenden des Extended (XMS) oder Expanded Memory (EMS) als
    Pufferspeicher f�r Terminalprogramme (z.B. SP, GP) und Disk-Caches
    (vor allem auf 286ern).

    Als Abhilfe muá man verhindern, daá auf diesen Speicher zuge-
    griffen wird, solange mit dem TFX gearbeitet wird. Bei SP darf
    man dazu nicht die SPO.EXE und das XMS-Swapping ('SWP=1' in
    CONFIG.SP) verwenden. GP sollte mit der Option '/NOXMS' gestartet
    werden. (SPO.EXE bezieht sich auf Version 6.0/6.1).

    Bei meinem 486DX33 treten diese Probleme nicht auf, wohl aber
    auf dem 286, 8MHz.

  - Treiber, die das Hochladen von residenten Programmen erm”glichen
    (z.B. EMM386)

    Reicht es nicht aus, wenn man die Maánahmen aus dem vorigen Absatz
    ber�cksichtigt, muá auf den EMM386-Treiber evtl. v”llig verzichtet
    werden, solange man mit dem TFX arbeitet.

  - langsame Tastatur-Treiber (KEYB)

    Wenn immer dann Frames verloren gehen, wenn man eine Taste dr�ckt,
    sollte man mal einen anderen Tastaturtreiber ausprobieren.

  - VGA-Karten und HD-Controller

    Manche VGA-Karten sperren vor allem im Grafikmodus (GP) l„ngere
    Zeit den Interrupt. Mir wurde auch berichtet, daá es HD-Controller
    gibt, die Probleme verursachen. Wenn man den Controller entfernte,
    lief alles einwandfrei. Hier f„llt es schwer, ein praktikables
    Rezept  anzugeben. Man sollte es vielleicht mal mit  einem
    Terminalprogramm versuchen, das keine Grafik verwendet bzw. bei
    Problemen mit Diskzugriffen die Option '-P' verwenden.


2.2. Probleme mit anderen Programmen

  W„hrend das TFX aktiv ist, d�rfen keine Programme aufgerufen
  werden, die sich an der von TFX benutzten Schnittstelle vergreifen.
  Wird dies doch getan, kann das System abst�rzen.

  Dagegen k”nnen die Programme, zu denen TFPCX inkompatibel ist,
  mit TFX benutzt werden:

  - MS-Word 5.0 und 5.5
  - EDIT von MS-DOS 5.0
  - manche Mousetreiber


2.3. Hardwareprobleme

  Es gibt einige PCs (vor allem Laptops), die keine voll kompatible
  serielle Schnittstelle haben. TFX stellt h”here Anforderungen an
  die Kompatibilit„t als TFPCX, belastet den Rechner aber auch weniger.
  Probleme k”nnten machen:

  - Toshiba 1000XE
  - NEC Multispeed
  - Olivetti M24


3. Hardwareanschluá


3.1. Serielle Modems

  BayCom-kompatible Modems k”nnen ohne Žnderung verwendet werden.

  Hier die Anschluábelegung der Modem-Schnittstellen:

  COM-Port

  Signal   25pol.  9pol.  Bedeutung

  DTR      20      4      Sendedaten +/- 12V
  RTS      4       7      PTT, High aktiv, -12V=RX, +12V=TX
  CTS      5       8      Empfangsdaten
  GND      7       5      Masse
  TXD      2       3      +12V f�r BayCom-Modem

  Auch Modems mit dem AM7911 k”nnen verwendet werden.


4. Informationen f�r Softwareentwickler


4.1. Programm-Interface

  Die Kommunikation zum TFX erfolgt �ber einen Software-Interrupt.
  Es existieren verschiedene Unterfunktionen, die �ber den Wert im
  Register AH beim Aufruf selektiert werden. Eventuelle Parameter
  werden in AL �bergeben. AX enth„lt bei R�ckkehr das Ergebnis oder
  0xFFFF, wenn eine nicht existierende Funktion ausgew„hlt wurde. Alle
  zur Eingabe bereitstehenden Zeichen sollten eingelesen werden, bevor
  die n„chste Ausgabe gemacht wird.


TFX-Interface

  Unterfunktionen:

  AH = 1  Abfrage, ob ein Zeichen zur Eingabe bereit steht

          R�ckgabe:   AX = 0  kein Zeichen bereit
                      AX = 1  Zeichen zur Eingabe bereit

  AH = 2  Zeicheneingabe (nur aufrufen, wenn Funktion 1 mitgeteilt
          hat, daá ein Zeichen zur Verf�gung steht)

          R�ckgabe:   AL      Zeichenkode

  AH = 3  Ausgabe eines Zeichens

          Parameter:  AL      auszugebendes Zeichen

  Die erweiterten TFPCX-Funktionen (FB, FC, FD, FE) werden unterst�tzt,
  sie sollten allerdings nach M”glichkeit nicht verwendet werden, da
  sie von „lteren Treibern eventuell nicht ordnungsgem„á verarbeitet
  werden.

  Drei Bytes nach dem Einsprung in die TFX-Interrupt-Routine steht
  der Kennungsstring 'N5NX', anhand dessen der benutzte Interrupt
  ermittelt kann.




5. Urheberrechte und Nutzungsbedingungen

  TFX darf im Rahmen von ALAS.TXT f�r nicht komerzielle Zwecke
  benutzt werden.

  Eine Garantie f�r eine ordnungsgem„áe Funktion wird nicht gegeben.
  Der Autor kann nicht f�r eventuelle Sch„den, die durch die Ver-
  wendung von TFX entstehen, haftbar gemacht werden (Haftungs-
  ausschluá).

  Die Entwicklung von TFX erfolgte Anhand von TFKISS (OE1HHC&OE3GMW)
  und AX25.ASM (Pawel Jalocha), sowie TheFirmware 2.7 (NORD><LINK).

6. Bezugshinweise

  Wer Interesse am Programm TFX hat, schickt eine leere Diskette mit
  adressierten und ausreichend frankierten R�ckumschlag an:

  Andreas Gal              db7kg@db0hro.#mvp.deu.eu
  Dorfstraáe 34b
  23617 Stockelsdorf

  TFX findet man mit Sicherheit auch in den Mail-Boxen.

  m”gliche Disk-Formate: 3«" 720K oder 1.44M (bevorzugt)
                         5¬" 360K oder 1.2M

  Wiederverwendbare Umschl„ge mit Adreáaufkleber sind auch m”glich,
  Hauptsache ich muá das Porto nicht selbst bezahlen.

  Ich kann weder Software (z.B. Terminalprogramme) noch Hardware
  (BayCom-Modem) mitliefern, die nicht von mir entwickelt wurde. Man
  muá sich in diesem Fall an die entsprechenden Urheber wenden.

  Wenn ihr das n„chste mal das Spenden-Konto eueres Digis lest, denkt dran,
  das in TheFirmware und TFX viele Autoren kostenlos ihr Wissen und viel
  Arbeit gesteckt haben, vieleicht auch der Betreiber eueres Einstiegs-
  Knotens. Und wenn nicht ist das Geld auch gut angelegt...



  73s && 55s, viel Erfolg mit TFX


                                 Andreas / db7kg@db0hro.#mvp.deu.eu